## Slide 1
Identificador de producto utilizado en la etiqueta: FC-Multiguard, FC-Multiguard LT, FC-Repelcoat, FC-Repelcoat HCV.
Otros medios de identificación: Revestimiento de nitruro de boro a base de agua.
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso:
  Uso principal: Para aumentar la resistencia a la corrosión y la vida útil de los productos refractarios en hornos de metal fundido; se utiliza como agente desmoldeante; resistente y no mojable por la mayoría de los fundidos, escorias y granzas; uso hasta 1372°C en atmósfera reductora y hasta 850°C en atmósfera oxidante. Puede diluirse con agua.
Nombre del fabricante: FibreCast Incorporated, 3264 Mainway, Burlington, Ontario, Canadá, L7M 1A7 Teléfono: 905-319-1080, Fax: 905-319-7611, E-mail: sales@fibrecast.com
Teléfono de emergencia: CHEMTREC prestará asistencia en caso de emergencias químicas 1-800-424-9300
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FDS FC REVESTIMIENTOS DE NITRURO DE BORO 23 04
FC RECUBRIMIENTOS DE NITRURO DE BORO Fecha de vigencia: Enero 14 del 2020
1. IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Irritación del tracto respiratorio (nariz y garganta): Es poco probable la inhalación del producto como recubrimiento. Sin embargo, la inhalación del polvo del producto seco puede causar irritación del tracto respiratorio. Si se inhala en cantidad suficiente puede causar irritación mecánica leve y temporal en el tracto respiratorio.
Irritación ocular: Puede causar irritación mecánica leve y temporal cuando está seco.
Irritación cutánea: Puede causar irritación mecánica leve y temporal.
Irritación gastrointestinal : Ruta de exposición poco probable.
Condiciones médicas agravadas por la exposición : Las condiciones médicas preexistentes, incluyendo dermatitis, asma o enfermedades pulmonares crónicas, pueden verse agravadas por la exposición; Las personas que tienen antecedentes de alergias pueden experimentar una mayor irritación de la piel y las vías respiratorias.
NOMBRE QUÍMICO y COMÚN | CAS NUMERO | % POR PESO
Nitruro de boro | 10043-11-3 | 15 a 40
Óxido de aluminio | 1344-28-1 | 5 a 10
Agua | 7732-18-15 | 65 a 85
Colorante alimentario (elección del cliente R-B-Y-G) | 57-55-6 | < 0.1
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Impurezas y aditivos estabilizantes: No applicable.
Medidas de primeros auxilios por ruta de exposición:
  Piel: La manipulación de este material puede causar irritación temporal de la piel. Si esto ocurre, enjuague las áreas afectadas con agua y lávelas suavemente.
  Ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua; tener disponible un baño para ojos. No se frote los ojos.
  Nariz y garganta: si se irritan, vaya a un área libre de polvo, beba agua y suénese la nariz. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
4. PRIMEROS AUXILIOS

## Slide 2
FDS FC BORON NITRIDE COATINGS 23 04
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados (e inadecuados): Utilice un agente extintor adecuado para los materiales combustibles circundantes.
Peligros específicos que surgen del producto químico (por ejemplo, naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso): Productos no combustibles, la clase de reacción al fuego es cero. El embalaje y los materiales circundantes pueden ser combustibles. La exposición a los vapores de descomposición térmica puede causar irritación del tracto respiratorio, hiperreactividad bronquial o una respuesta de tipo asmático.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos:
  Códigos NFPA:* Inflamabilidad: 0 Salud: 1 Reactividad: 0 Especial: 0 *Lo contrario de las calificaciones de WHMIS 2015
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Minimizar el polvo en suspensión del producto seco. No debe utilizarse aire comprimido ni barrido en seco para la limpieza.
Métodos y materiales de contención y limpieza: Limpiar frecuentemente el área de trabajo para minimizar la acumulación de escombros. No utilice aire comprimido para la limpieza.
Síntomas y efectos más importantes (agudos o retardados): La exposición puede provocar una irritación mecánica leve de la piel, los ojos y el sistema respiratorio superior. Estos efectos suelen ser temporales.
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, en caso de ser necesario. NOTAS PARA LOS MÉDICOS: Los efectos en la piel y las vías respiratorias son el resultado de una irritación mecánica leve y temporal.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura: Manipule el producto para minimizar los vapores en el aire.
Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad: Almacenar de manera que se minimicen las fugas.
  ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase original en un lugar seco
  MANIPULACIÓN: Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapores o humos del material calentado. Evitar el polvo del material seco. Utilice buenas prácticas de higiene industrial al manipular este material. No utilizar aire comprimido para la limpieza.
  ENVASES VACÍOS: El envase del producto puede contener residuos. No reutilizar.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Límites de exposición ocupacional (OEL) - Pautas de exposición para recubrimientos de nitruro de boro: Recomendación del proveedor: nivel de acción del polvo en suspensión en el aire de 10 mg/m3 , con una fracción respirable de 3,0 mg/ m3 como nivel de acción.
  Equipo de protección personal: Protección respiratoria contra el polvo en suspensión durante los arranques. El fabricante recomienda el siguiente nivel de acción ocupacional promedio ponderado en el tiempo para los demás ingredientes, y se basan en las buenas prácticas de higiene industrial actuales:
Controles de ingeniería adecuados: No requerido.
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal: Las partículas en suspensión pueden irritar las vías respiratorias. La necesidad de utilizar equipos respiratorios, especialmente durante los arranques, dependerá de las condiciones de trabajo. El fabricante sugiere la siguiente guía. El fabricante sugiere la siguiente guía.
Protección de la piel: Usar guantes para prevenir la irritación de la piel.
NOMBRE | ONTARIO TWAEV
Oxido de aluminio | 10 mg/m3 como polvo total; 1,0 mg/m3 como polvo respirable
​

## Slide 3
FDS FC BORON NITRIDE COATINGS 23 04
  Protección de los ojos: Utilice gafas de seguridad con protecciones laterales u otras formas de protección ocular de conformidad con las normas CSA apropiadas para evitar la irritación de los ojos. No se recomienda el uso de lentes de contacto, a menos que se utilicen junto con la protección ocular adecuada. No tocar los ojos con partes del cuerpo o materiales sucios.
APARIENCIA Blanco, o color solicitado | LÍMITES DE INFLAMABILIDAD/EXPLOSIVIDAD No aplicable
OLOR Inoloro | PRESIÓN DE VAPOR No aplicable
UMBRAL DE OLOR No aplicable | DENSIDAD DE VAPOR No aplicable
pH 6 a 7 | GRAVEDAD ESPECÍFICA 1,1 g/cc
PUNTO DE FUSIÓN No aplicable | SOLUBILIDAD Insoluble
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL Y RANGO DE EBULLICIÓN No aplicable | COEFICIENTE DE PARTICIÓN n-octanol/agua No aplicable
PUNTO DE INFLAMACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN No aplicable
TASA DE EVAPORACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN No aplicable
INFLAMABILIDAD No aplicable | VISCOSIDAD No aplicable
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
ESTABILIDAD QUÍMICA | Estable en condiciones de uso normal.
MATERIALES INCOMPATIBLES | Agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Los productos de descomposición pueden incluir óxidos de boro y nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono.
CONDICIONES A EVITAR | Ninguno conocido
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Toxicología aguda: El nitruro de boro se considera un polvo molesto. Por lo tanto, la exposición al producto seco puede causar irritación en la piel o las membranas mucosas. No se ha demostrado que la exposición al nitruro de boro produzca envenenamiento directo. En condiciones normales de funcionamiento o descomposición térmica, no se ha demostrado que el nitruro de boro libere boro libre.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (No obligatoria)
No se han identificado preocupaciones ecológicas.
13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN (No obligatorias)
Tal como está preparado, el producto se considera no peligroso. Debe eliminarse de acuerdo con la normativa local, provincial y federal. Los envases vacíos tienen residuos de producto.
Manejo de desechos: Tal como está preparado, el producto se considera no peligroso. Para evitar que los materiales de desecho se transporten por el aire durante el almacenamiento, transporte y eliminación de residuos, se recomienda un recipiente cubierto o una bolsa de plástico.
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE (No obligatorio)
Transporte canadiense de mercancías peligrosas Clase de peligro y PIN: No regulado. No está clasificado como mercancía peligrosa en el ADR (carretera), RID (tren) o IMDG (barco).

## Slide 4
FDS FC BORON NITRIDE COATINGS 23 04
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (No obligatoria)
Sistema canadiense de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS 2015) - El nitruro de boro se considera un irritante y está exento del etiquetado WHMIS.
Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA): todas las sustancias de este producto están enumeradas según lo requerido en la Lista de Sustancias Domesticas (DSL).
16. OTRA INFORMACIÓN
Resumen de revisión
FDS actualizada para alinearse con la nueva regulación WHMIS 2015 introducida el 11 de febrero de 2015
Fecha de revisión de la FDS: 14 de enero de 2020
FDS preparada por: G.E. Menzies P. Ing. ROH
AVISO LEGAL
La información aquí presentada se presenta de buena fe y se considera precisa a partir de la fecha de vigencia de esta Hoja de datos de seguridad. Los empleadores pueden utilizar esta FDS para complementar otra información recopilada por ellos en sus esfuerzos por garantizar la salud y seguridad de sus empleados y el uso adecuado del producto. Este resumen de los datos relevantes refleja el juicio profesional; Los empleadores deben tener en cuenta que la información que se considera menos relevante no se ha incluido en esta FDS. Por lo tanto, dada la naturaleza resumida de este documento, FibreCast Inc., no extiende ninguna garantía (expresa o implícita), asume ninguna responsabilidad ni hace ninguna declaración con respecto a la integridad de esta información o su idoneidad para los fines previstos por el usuario.