## Slide 1
Identificador de producto utilizado en la etiqueta:
  FC Injectite 3000 PCW – [Polycrystalline Wool / lana policristalina] Mezcla para calafateo/bombeable/para aplicación con llana.
Otros medios de identificación:
  Material aislante de lana policristalina de alta temperatura en tubos; calafateo de fibra de lana policristalina; material de calafateo fibroso aislante de alta temperatura; mezcla de lana policristalina y aglutinantes; material para calafateo de fibra vítrea sintética; material de calafateo de fibra vítrea artificial.
Uso recomendado del producto:
Se utiliza para aislamiento térmico de alta temperatura para aplicaciones de hasta 1600°C o 2912°F; clasificado como no cancerígeno (Directiva CE 67/548/CEE), no requiere etiquetado especial del producto; es totalmente resistente al choque térmico.
  Usos típicos: para mejorar la vida útil de techos y revestimientos de hornos, cubiertas de hornos cuchara y artesas, barras de anclaje, paredes de quemadores, cubiertas de precalentamiento, cubiertas de canaletas, cubiertas de fosos, juntas de dilatación, escudos térmicos, contención del calor, juntas de seguridad y juntas de expansión que podrían alcanzar temperaturas de hasta 1600°C en hornos industriales, estufas, hornos convencionales y otros equipos de proceso. Los productos basados en PCW no están destinados a la venta directa al público en general. Si bien los PCW se utilizan en la fabricación de algunos productos de consumo, los materiales están contenidos, encapsulados o unidos dentro de las unidades. ¡Nota! PCW es un material estable que no cambia molecularmente con un diámetro de fibra promedio de 5 micrones.
  Usos no aconsejados: Desmontaje del producto para su reutilización en otras aplicaciones.
Nombre del fabricante: FibreCast Incorporated, 3264 Mainway, Burlington, Ontario, Canadá, L7M 1A7 Teléfono: 905-319-1080, Fax: 905-319-7611, E-mail: sales@fibrecast.com
Teléfono de emergencia: CHEMTREC prestará asistencia en caso de emergencias químicas 1-800-424-9300
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FDS FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS 23 03
FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS Fecha de vigencia: Agosto 9 del 2018
1. IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Clasificación del producto químico:
La clasificación del producto se basa en Canadá en la 5ª edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas, es decir, (d) de §1910.1200. Las lanas policristalinas no están clasificadas. Lea toda la ficha de datos de seguridad. La evaluación de todos los datos toxicológicos disponibles durante el proceso de clasificación dio lugar a una conclusión de "no clasificación".
Palabra de advertencia:
Palabra de advertencia, declaración(es) de peligro, símbolo(s) y consejo(s) de precaución de acuerdo con la 5ª edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. No aplica.
Pictograma de peligro:
No aplicable.
Describa cualquier peligro no clasificado de otro modo que haya sido identificado durante el proceso de clasificación:
La exposición puede provocar una irritación mecánica leve de la piel, los ojos y el sistema respiratorio superior. Estos efectos suelen ser temporales.
Regla de mezcla:
No aplicable.

## Slide 2
FDS FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS 23 03
COMPONENTES | NUMERO CAS | % POR PESO
Fibra de lana policristalina | 675106-31-7 | 40 a 70
Sílice coloidal | 7631-86-8 | 15 a 40
Polímero | Mezcla | 0.5 a 1.5
Agua | 7732-18-5 | 10 a 30
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES
Medidas de primeros auxilios por vía de exposición:
  Piel: La manipulación de este material puede generar una leve irritación mecánica temporal de la piel. Si esto ocurre, enjuagar las zonas afectadas con agua y lavar suavemente. No frote ni rasque la piel expuesta.
  Ojos: En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua; disponer de baño ocular. No frotar los ojos.
  Nariz y garganta: Si se irritan, trasládese a un lugar sin polvo, beba agua y suénese la nariz. Si los síntomas persisten, acuda al médico.
Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados: La exposición puede provocar irritación mecánica leve en la piel, los ojos y las vías respiratorias superiores. Estos efectos suelen ser temporales.
Indicación de la necesidad de atención médica inmediata y de tratamiento especial, en caso necesario. NOTAS PARA LOS MÉDICOS. Los efectos cutáneos y respiratorios son el resultado de una irritación mecánica leve y temporal; la exposición a las fibras no provoca manifestaciones alérgicas.
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados (e inadecuados): Utilizar agente extintor adecuado para los materiales combustibles circundantes.
Peligros específicos derivados del producto químico (por ejemplo, naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso): Productos no combustibles, la clase de reacción al fuego es cero. El envase y los materiales circundantes pueden ser combustibles.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos:
  Códigos NFPA: Inflamabilidad: 0 Salud: 1 Reactividad: 0 Especial: 0
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: El producto se encuentra en un estado húmedo, moldeable o bombeable cuando se envía, por lo tanto, no genera polvo. Después de su uso, minimice el polvo en el aire. No se debe utilizar aire comprimido ni barrido en seco para la limpieza. Consulte la Sección 8 "Controles de exposición/Protección personal" para conocer las pautas de exposición.
Métodos y materiales de contención y limpieza: Limpiar frecuentemente el área de trabajo con aspiradora o barrido húmedo para minimizar la acumulación de escombros. No utilice aire comprimido para la limpieza.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura: Manipular la fibra con cuidado para minimizar el polvo en suspensión. Limitar el uso de herramientas eléctricas a menos que se utilicen con ventilación local por aspiración. Utilizar herramientas manuales siempre que sea posible.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacenar de manera que se minimice la posibilidad de congelación. Después de su uso, manipule con cuidado para minimizar la generación de polvo.
ENVASES VACÍOS: El envase del producto puede contener residuos. No reutilizar.
Impurezas y aditivos estabilizantes: No aplicable

## Slide 3
FDS FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS 23 03
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Límites de exposición ocupacional a la lana policristalina (Occupational Exposure Limits for Polycrystalline Wool): El OEL de Ontario para fibras vítreas sintéticas no clasificadas de otra manera es 1 f/cc. No existe un estándar regulatorio específico para la fibra de lana policristalina en EE.UU. Se utiliza la norma OSHA “Particulate Not else Regulated (PNOR)” (29CFR 1910.1000 Subpart Z, Air Contaminants) que la considera como parte de un TWAEV de Polvo Total de 15 mg/ m3 con una Fracción Respirable de 5 mg/ m3.
  Pautas de exposición - Otros ingredientes: Los límites de exposición ocupacional varían ampliamente y están bajo revisión constante. Consulte aquellos que se aplican actualmente a la ubicación donde el producto está en uso o se retira de servicio. Los controles de ingeniería o el equipo de protección personal empleados para reducir la exposición a la fibra cerámica también controlarán la exposición de los trabajadores a los siguientes ingredientes. El fabricante recomienda los siguientes niveles de acción ocupacional promedio ponderados en el tiempo para los demás ingredientes, y se basan en las buenas prácticas de higiene industrial actuales:
Controles técnicos apropiados: Cuando manipule producto seco, utilice controles de ingeniería tales como ventilación de escape local, recogida de polvo en el punto de generación, estaciones de trabajo de tiro descendente, diseños de herramientas que controlen las emisiones y equipos de manipulación de materiales diseñados para minimizar las emisiones de fibras en el aire.
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal:
  Protección de la piel: Use equipo de protección personal (por ejemplo, guantes), según sea necesario para evitar la irritación de la piel. Se podrá utilizar ropa lavable o desechable. Si es posible, no lleve a casa ropa sucia. Si es necesario llevarse a casa la ropa de trabajo sucia, se debe informar a los empleados sobre las mejores prácticas para minimizar la exposición al polvo no relacionado con el trabajo (por ejemplo, aspirar la ropa antes de salir del área de trabajo, lavar la ropa de trabajo por separado y enjuagar la lavadora antes de lavar otra ropa del hogar).
  Protección de los ojos: Según sea necesario, use gafas protectoras o gafas de seguridad con protectores laterales.
  Protección respiratoria: Cuando los controles de ingeniería y/o administrativos son insuficientes para mantener las concentraciones en el lugar de trabajo por debajo del nivel aplicable, se recomienda el uso de protección respiratoria adecuada, de acuerdo con los requisitos de las normas OSHA 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103. Se debe utilizar un respirador certificado por NIOSH con una eficiencia de filtrado de al menos el 95 %. La recomendación de eficiencia del filtro del 95 % se basa en la secuencia lógica de selección de respiradores de NIOSH para exposición a fibras minerales artificiales. De acuerdo con las recomendaciones de NIOSH, los respiradores N-95 son apropiados para exposiciones de hasta 10 veces el límite de exposición recomendado (REL) de NIOSH.
  Con respecto a la FCR, tanto el NIOSH REL como la industria REG se han fijado en 0,5 fibras por centímetro cúbico de aire (f/cm3). En consecuencia, la N-95 proporcionaría la protección necesaria para exposiciones de hasta 5 f/cm3. Además, la Guía de selección de mascarillas de respiración publicada por 3M Corporation, el principal fabricante de mascarillas de respiración, recomienda específicamente el uso de mascarillas de respiración N-95 para exposiciones a FCR. En los casos en los que se sabe que las exposiciones son superiores a 5,0 f/cm3, TWA de 8 horas, se debe utilizar una eficacia de filtro del 100%.
  Otros factores a considerar son las series de filtros N, R o P de NIOSH -- (N) No resistente al aceite, (R) Resistente al aceite y (P) A prueba de aceite. Estas recomendaciones no están diseñadas para limitar las opciones informadas, siempre que las decisiones de protección respiratoria cumplan con 29 CFR 1910.134.
  La evaluación de los riesgos del lugar de trabajo y la identificación de la protección respiratoria adecuada se realiza mejor, caso por caso, por un Higienista Industrial cualificado.
Otra información: Concentraciones basadas en un promedio ponderado en el tiempo (TWA - time weighted average) de ocho horas según lo determinado por muestras de aire recolectadas y analizadas de acuerdo con el método NIOSH 7400 (B) para fibras en el aire. El fabricante recomienda el uso de un respirador purificador de aire que cubra toda la cara equipado con un cartucho de filtro de partículas apropiado durante los eventos de arranque del horno y la eliminación del FCR usado para controlar la exposición a la fibra en el aire y la posible presencia de sílice cristalina.
NOMBRE | ONTARIO TWAEV
Sílice coloidal | 10 mg/m3 (como partículas inhalables) 2 mg/m3 (como partículas respirables); en EE.UU. sin límite regulado

## Slide 4
REACTIVIDAD | FCR no es reactiva
ESTABILIDAD QUÍMICA | El FCR suministrado es estable e inerte
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS | Ninguno
CONDICIONES PARA EVITAR | Consulte los consejos de manipulación y almacenamiento en la sección 7
MATERIALES INCOMPATIBLES | Ninguno
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Ninguno
FDS FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS 23 03
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Para más detalles sobre las publicaciones científicas a las que se hace referencia, véase http://www.htiwcoalition.org/publications.html.
Datos toxicológicos/datos epidemiológicos:
Los estudios de inhalación de fibra policristalina en ratas durante toda su vida muestran que en el nivel de dosis máximo probado, no hubo evidencia de cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar ni ningún otro efecto adverso significativo. Los estudios intraperitoneales, intratraqueales e intrapleurales en ratas, junto con dos pruebas in vitro, han arrojado resultados negativos. A pesar de algunas limitaciones de los estudios, es importante señalar la constante falta de respuesta cancerígena en los estudios con animales. Tal como se producen, la mayoría de las fibras policristalinas tienen diámetros de fibra demasiado grandes para ser respirables. Numerosos estudios científicos sugieren que la toxicidad potencial de una fibra respirable está directamente relacionada con la biopersistencia (el tiempo que tarda la fibra en limpiar el pulmón). Según análisis de laboratorio in vitro limitados, que miden la velocidad de disolución de las fibras en líquido pulmonar simulado, se sabe que las fibras policristalinas son relativamente duraderas.
Los datos de los estudios de vigilancia respiratoria no están disponibles para los trabajadores PCW. En una pequeña cohorte de trabajadores expuestos a PCW con coexposición histórica a FCR y otras fibras, no hubo evidencia de enfermedad pulmonar intersticial en las radiografías de tórax ni una tasa acelerada de pérdida de función pulmonar en las pruebas de función pulmonar. Las respuestas a los síntomas no se pudieron atribuir ni excluir de la exposición a PCW como consecuencia de exposiciones previas a fibras.
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y Programa Nacional de Toxicología
En 1988, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) consideró la carcinogenicidad de varios grupos de fibras. Una agrupación que consideraron fue una colección mal definida de tipos de fibras dispares [fibra policristalina, fibra cerámica refractaria (denominada FCR) y bigotes monocristalinos] en una categoría única y amplia que denominaron “fibras cerámicas”. La monografía de la IARC indicó claramente que los datos de las pruebas específicas de fibras policristalinas fueron negativos, pero de acuerdo con los principios de clasificación de la IARC, los resultados positivos con otros tipos de fibras llevaron a la conclusión de que todas las fibras del grupo deben considerarse posibles carcinógenos humanos (Categoría 2B de la IARC). ). En una monografía posterior sobre MMVF (2002), la IARC no volvió a evaluar específicamente la fibra policristalina. El Informe Anual sobre Carcinógenos preparado por el Programa Nacional de Toxicología (PNT), (última edición) clasificó las “fibras cerámicas (tamaño respirable)” como razonablemente anticipadas como carcinógenas.
APARIENCIA Marrón claro, producto fibroso | LÍMITES DE INFLAMABILIDAD/EXPLOSIVIDAD No aplicable
OLOR Inoloro | PRESIÓN DE VAPOR No aplicable
UMBRAL DE OLOR No aplicable | DENSIDAD DE VAPOR No aplicable
pH No aplicable | DENSIDAD 80#/ft3
PUNTO DE FUSIÓN 1760°C (3200°F) | SOLUBILIDAD Insoluble
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL Y RANGO DE EBULLICIÓN No aplicable | COEFICIENTE DE PARTICIÓN No aplicable
PUNTO DE INFLAMACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN No aplicable
TASA DE EVAPORACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN No aplicable
INFLAMABILIDAD No aplicable | VISCOSIDAD No aplicable

## Slide 5
FDS FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS 23 03
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (No obligatoria)
13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN (No obligatorias)
MANEJO DE RESIDUOS: Para evitar que los materiales de desecho se transporten por el aire durante el almacenamiento, transporte y eliminación de desechos, se recomienda un recipiente cubierto o una bolsa de plástico.
ELIMINACIÓN: Este producto, tal como se fabrica, no está clasificado como desecho peligroso según las regulaciones federales (40 CFR 261). Cualquier procesamiento, uso, alteración o adición de químicos al producto, tal como se compró, puede alterar los requisitos de eliminación. Según las regulaciones federales, es responsabilidad del generador de desechos caracterizar adecuadamente un material de desecho para determinar si es un desecho "peligroso". Consulte las regulaciones locales, regionales, estatales o provinciales para identificar todos los requisitos de eliminación aplicables.
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE (No obligatorio)
Clase de peligro TDG canadiense y PIN: No regulado No clasificado como mercancías peligrosas según ADR (carretera), RIDE (tren) o IMDG (barco).
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (No obligatoria)
REGULACIONES CANADIENSES
Sistema Canadiense de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS 2015) – No clasificado, por lo tanto, no tiene etiqueta especial.
Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA - Canadian Environmental Protection Act ) - todas las sustancias de este producto están incluidas, según sea necesario, en la Lista de Sustancias Nacionales (DSL - Domestic Substance List).
REGULACIONES DE ESTADOS UNIDOS
ECOTOXICIDAD (acuática y terrestre, si está disponible) | No se conoce toxicidad acuática
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD | Estos productos son materiales insolubles que permanecen estables a lo largo del tiempo y son químicamente idénticos a los compuestos inorgánicos que se encuentran en el suelo y los sedimentos; permanecen inertes en el medio natural.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN | Sin potencial bio-acumulativo
MOVILIDAD EN EL SUELO | Sin movilidad en el suelo
OTROS EFECTOS ADVERSOS (como el peligro para la capa de ozono) | No se prevén efectos adversos de este material sobre el medio ambiente
Numero UN | No aplicable
Nombre de envío adecuado UN | No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte | No aplicable
Grupo de embalaje, si corresponde | No aplicable
Peligros ambientales (p. ej., contaminante marino (Sí/No)) | No es un contaminante marino
Transporte a granel (según el Anexo II del MARPOL 73/78 y el Código IBC) | No aplicable
Precauciones especiales que un usuario debe conocer o cumplir en relación con el transporte, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones. | No aplicable
OSHA | Cumplir con las Normas de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200 y 29 CFR 1926.59 y las Normas de Protección Respiratoria 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103.
CALIFORNIA | Las “fibras cerámicas (partículas transportadas por el aire de tamaño respirable)” figuran en la Proposición 65, Ley de control de sustancias tóxicas y agua potable segura de 1986, como una sustancia química que el estado de California considera causante de cáncer.
OTROS ESTADOS | No se sabe que los productos FCR estén regulados por otros estados además de California; sin embargo, es posible que se apliquen a estos productos las regulaciones estatales y locales de OSHA y EPA. En caso de duda, comuníquese con su agencia reguladora local.

## Slide 6
16. OTRA INFORMACIÓN
Programa de gestión de productos
FibreCast Inc. utiliza Unifrax LLC, el fabricante de fibra cerámica refractaria [FCR] y lanas policristalinas [PCW] para brindar a los clientes información actualizada sobre el uso y manipulación adecuados de fibra cerámica refractaria y lanas de mullita policristalina. En 2002, OSHA respaldó un programa voluntario de administración de productos de cinco años llamado PSP 2002. El 23 de mayo de 2007, el predecesor de la Coalición HTIW, FCRC, y sus compañías miembros renovaron este acuerdo voluntario de administración de productos con OSHA. El 16 de abril de 2012, la Coalición HTIW renovó este acuerdo. Fue renovado nuevamente el 24 de octubre de 2017, por otros 5 años. Este último programa quinquenal, denominado PSP 2017, continúa y se basa en los programas anteriores. PSP 2017 sigue siendo una iniciativa de gestión de riesgos estratégica multifacética y muy aclamada, diseñada específicamente para reducir la exposición en el lugar de trabajo a la fibra cerámica refractaria (FCR).
For more information regarding PSP 2017, please visit http://www.htiwcoalition.org
DEFINICIONES
FDS FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS 23 03
ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADR | Carriage of Dangerous Good by Road (International Regulation) | Transporte de mercancías peligrosas por carretera (Reglamento internacional)
AES | Alkaline Earth Silicate Wools | Lanas de silicato alcalinotérreo
ASW | Alumino-Silicate Wools | Lanas de alumino-silicato
CAA | Clean Air Act | Ley de Aire Limpio
CAS | Chemical Abstracts Service | Servicio de Resúmenes Químicos
CERCLA | Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act | Ley de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Medioambiental Global
DSL | Domestic Substances List | Lista de sustancias domésticas
EPA | Environmental Protection Agency | Agencia de Protección Ambiental
EU | European Union | Unión Europea
f/cc | Fibres per cubic centimeter | Fibras por centímetro cúbico
HEPA | High Efficiency Particulate Air | Aire con partículas de alta eficacia
HMIS | Hazardous Materials Identification System | Sistema de identificación de materiales peligrosos
HTIW | North American High Temperature Wool Industry | Industria norteamericana de la lana para altas temperaturas
IARC | International Agency for Research on Cancer | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
IATA | International Air Transport Association | Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
mg/m³ | Milligrams per cubic meter of air | Miligramos por metro cúbico de aire
NFPA | National Fire Protection Association | Asociación Nacional de Protección contra Incendios
NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
OSHA | Occupational Safety and Health Administration | Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
29 CFR 1910.134 & 1926.103 | OSHA Respiratory Protection Standards | Estándares de protección respiratoria de OSHA
29 CFR 1910.1200 & 1926.59 | OSHA Hazard Communication Standards | Estándares de comunicación de peligros de OSHA
PCW | Polycrystalline Wools | Lanas policristalinas
PEL | Permissible Exposure Limit (OSHA) | Límite de exposición permisible (OSHA)
PIN | Product Identification Number | Número de identificación del producto
PNOC | Particulates Not Otherwise Classified | Partículas no clasificadas de otra manera
PNOR | Particulates Not Otherwise Regulated | Partículas no reguladas de otra manera
PSP | Product Stewardship Program | Programa de gestión de productos

## Slide 7
FDS FC INJECTITE 3000 PRODUCTOS 23 03
Resumen de la reseña:
Actualizado para alinearse con el nuevo Reglamento WHMIS 2015 introducido el 11 de febrero de 2015 y la renovación del PSP en 2017.
Fecha de revisión:
9 de agosto de 2018
Preparado por:
G.E. Menzies P. Ing. ROH con el apoyo de UNIFRAX
AVISO LEGAL
La información aquí presentada se presenta de buena fe y se considera exacta en la fecha de entrada en vigor de esta ficha de datos de seguridad. Los empresarios pueden utilizarla para complementar otra información recabada por ellos en sus esfuerzos por garantizar la salud y la seguridad de sus empleados y el uso adecuado del producto. Este resumen de los datos relevantes refleja el juicio profesional; los empresarios deben tener en cuenta que la información percibida como menos relevante no se ha incluido en esta. Por lo tanto, dada la naturaleza resumida de este documento, Unifrax LLC no extiende ninguna garantía (expresa o implícita), no asume ninguna responsabilidad, ni hace ninguna representación con respecto a la integridad de esta información o su idoneidad para los fines previstos por el usuario.
FCRA | Refractory Ceramic Fiber Association | Asociación de fibra cerámica refractaria
RCRA | Resource Conservation and Recovery Act | Ley de conservación y recuperación de recursos
REL | Recommended Exposure Limit (NIOSH) | Límite de exposición recomendado (NIOSH)
RID | Carriage of Dangerous Goods by Rail (International Regulations) | Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act | Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo
SARA Title III | Emergency Planning and Community Right to Know Act | Ley de planificación de emergencias y derecho comunitario a saber
SARA Section 302 | Extremely Hazardous Substances | Sustancias extremadamente peligrosas
SARA Section 304 | Emergency Release | Liberación de emergencia
SARA Section 311 | MFDS/List of Chemicals and Hazardous Inventory | MFDS/Lista de productos químicos e inventario peligroso
SARA Section 312 | Emergency and Hazardous Inventory | Inventario de emergencias y peligros
SARA Section 313 | Toxic Chemicals and Release Reporting | Informes de emisiones y sustancias químicas tóxicas
STEL | Short Term Exposure Limit | Límite de exposición a corto plazo
SVF | Synthetic Vitreous Fibre | Fibra vítrea sintética
TDG | Transportation of Dangerous Goods | Transporte de mercancías peligrosas
TLV | Threshold Limit Value (ACGIH) | Valor límite umbral (ACGIH)
TSCA | Toxic Substances Control Act | Ley de Control de Sustancias Tóxicas
TWA | Time Weighted Average | Promedio ponderado en el tiempo
WHMIS | Workplace Hazardous Materials Information System (Canada) | Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo