## Slide 1
Identificador de producto utilizado en la etiqueta: Rigidizador FC-40, Rigidizador FC-50, Rigidizador FC-100. A todos estos productos se les puede agregar tinte azul u otros tintes de calidad alimentaria para facilitar la cobertura e identificación.
Otros medios de identificación: Endurecedor líquido inorgánico.
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: Utilizado para aumentar la durabilidad y la resistencia a la erosión superficial de productos de fibra cerámica refractaria como mantas, módulos y placas. También se utiliza como revestimiento resistente a la erosión para superficies sometidas a gases calientes a alta velocidad. El producto tiene una temperatura máxima de 1260°C. Debe protegerse contra la congelación a temperaturas < 0°C.
Nombre del fabricante: FibreCast Incorporated, 3264 Mainway, Burlington, Ontario, Canadá, L7M 1A7 Teléfono: 905-319-1080, Fax: 905-319-7611, E-mail: sales@fibrecast.com
Teléfono de emergencia: CHEMTREC prestará asistencia en caso de emergencias químicas 1-800-424-9300
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FDS FC PRODUCTOS RIGIDIZADORES 23 05
FC PRODUCTOS RIGIDIZADORES Fecha de vigencia: Enero 10 del 2019
1. IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Clasificación de la sustancia: No clasificado según OSHA HCS 2012 de EE. UU., WHMIS 2015 de Canadá, CLP de UE y GHS.
Palabra de advertencia, declaración(es) de peligro, símbolo y declaración(es) de precaución: No aplicable según OSHA HCS 2012 de EE. UU., WHMIS 2015 de Canadá, CLP de la UE y GHS.
¡PRECAUCIÓN! Puede ser dañino si se ingiere. Puede causar irritación de la piel, los ojos y las vías respiratorias.
NOMBRE QUÍMICO y COMÚN | NÚMERO CAS | % POR PESO
Agua | 7732-18-5 | 60 a 80
Sílice (amorfa) | 7631-86-9 | 20 a 40
Colorante de grado alimentario | Varios | < 0.1 [Componente opcional]
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Medidas de primeros auxilios por vía de exposición:
  Piel: La manipulación de este material puede generar una leve irritación mecánica temporal de la piel. Si esto ocurre, enjuagar las zonas afectadas con agua y lavar suavemente. No frote ni rasque la piel expuesta.
  Ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua; Tener disponible un baño para ojos. No se frote los ojos.
  Nariz y garganta: si se irritan, vaya a un área libre de polvo, beba agua y suénese la nariz. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
Síntomas y efectos más importantes (agudos o retardados): La exposición puede provocar irritación mecánica leve en la piel, los ojos y el sistema respiratorio superior. Estos efectos suelen ser temporales.
NOTAS PARA LOS MÉDICOS: Los efectos en la piel y las vías respiratorias son el resultado de una irritación mecánica leve y temporal; la exposición a la fibra no produce manifestaciones alérgicas.
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

## Slide 2
FDS FC RIGIDIZER PRODUCTS 23 05
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados (e inadecuados): Utilice un agente extintor adecuado para los materiales combustibles circundantes.
Peligros específicos derivados del producto químico (por ejemplo, naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso): El producto es un producto no combustible; la clase de reacción al fuego es cero. El envase y los materiales circundantes pueden ser combustibles.
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos:
  Códigos NFPA:* Inflamabilidad: 0 Salud: 1 Reactividad: 0 Especial: 0 *Opuesto a las clasificaciones WHMIS 2015
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Minimizar el polvo en el aire. No se debe utilizar aire comprimido ni barrido en seco para la limpieza.
Métodos y materiales de contención y limpieza: No caminar sobre el material derramado. Palearlo en un contenedor para su posterior eliminación. Evite procedimientos de limpieza que puedan resultar en contaminación del agua. Para productos secos, limpie frecuentemente el área de trabajo con aspiradora o barrido húmedo para minimizar la acumulación de desechos. No utilice aire comprimido para la limpieza.
Para limpiar la zona de trabajo deben utilizarse métodos de limpieza que supriman el polvo, como el barrido en húmedo o la aspiración. El aire comprimido o el barrido en seco no deben utilizarse para la limpieza. Se pueden utilizar compuestos supresores de polvo para limpiar, reduciendo así el polvo suspendido en el aire.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura: Las condiciones normales de uso y aplicación no liberarán partículas respirables. La retirada del producto usado, el lijado, el raspado o cualquier otra operación que destruya la integridad del producto seco puede provocar la liberación de partículas. Durante tales operaciones, debe proporcionarse protección respiratoria adecuada. Minimizar el polvo en el aire evitando la alteración innecesaria de los materiales. Limite el uso de herramientas eléctricas a menos que esté usando una aspiradora. Utilice herramientas manuales siempre que sea posible.
La eliminación y limpieza del producto después del servicio que ha sido sometido a altas temperaturas, puede resultar en la exposición a una sílice en fase cristalina (Ver Sección 16 para más detalles). Dependiendo del uso del producto, también pueden estar presentes otros contaminantes asociados. Durante la retirada, el material expuesto debe rociarse frecuentemente con agua para minimizar el polvo en suspensión. Puede añadirse un surfactante al agua para mejorar el proceso de humectación. Utilice sólo agua suficiente para humedecer el aislamiento. No permita que el agua se acumule en el suelo.
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: El producto es de base acuosa, por lo que debe protegerse contra la congelación a temperaturas bajo cero centígrados.
ENVASES VACÍOS: El envase del producto puede contener residuos. No reutilizar.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Límites de exposición ocupacional regulados [OEL] en EE. UU. y Canadá:
Controles de ingeniería apropiados: Para situaciones posteriores al uso, utilice tecnologías de control de supresión de polvo, como ventilación por extracción local, recolección de polvo en el punto de generación y equipos de manejo de materiales que sean efectivos para minimizar las emisiones de partículas en el aire.
NOMBRE | OSHA | ACHIG / MOL ONTARIO | FABRICANTE
Agua | Ninguna establecida | Ninguna establecida | Ninguno establecido
Sílice (amorfa) | 20 mmpcf o 30 mg/m3/%SiO2 | 10 mg/m3 partículas inhalables 3 mg/m3 partículas respirables | Ninguno establecido

## Slide 3
FDS FC RIGIDIZER PRODUCTS 23 05
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal:
  Protección de la piel: Use equipo de protección personal (por ejemplo, guantes), según sea necesario para prevenir la irritación de la piel. Puede utilizarse ropa lavable o desechable. Si es posible, no se lleve a casa ropa sin lavar. Si la ropa de trabajo sucia debe llevarse a casa, se debe informar a los empleados sobre las mejores prácticas para minimizar la exposición al polvo no laboral, como aspirar la ropa antes de abandonar el área de trabajo. Lave la ropa de trabajo por separado y enjuague la lavadora antes de lavar el resto de la ropa de casa.
  Protección de los ojos: Use gafas de seguridad con protectores laterales o gafas químicas para evitar el contacto con los ojos. No use lentes de contacto a menos que también use gafas químicas. No toque los ojos con partes del cuerpo o materiales sucios. Tenga instalaciones para lavarse los ojos disponibles donde pueda ocurrir contacto con los ojos.
  Protección respiratoria: Cuando los controles de ingeniería y/o administrativos sean insuficientes para mantener las concentraciones en el aire en el lugar de trabajo por debajo de los límites reglamentarios de exposición ocupacional que se aplican a su lugar de trabajo, se debe utilizar protección respiratoria adecuada. Cuando se desconocen los niveles de partículas en el aire en el lugar de trabajo, es mejor que la identificación de la protección respiratoria adecuada, caso por caso, la realice un higienista industrial calificado.
APARIENCIA Líquido transparente o azul. Pueden utilizarse otros colorantes alimentarios | LÍMITES DE INFLAMABILIDAD/EXPLOSIVIDAD No aplicable
OLOR Inoloro | PRESIÓN DE VAPOR 17.5 @ 20°C
UMBRAL DE OLOR No aplicable | DENSIDAD DE VAPOR 1.0
pH 10.1 - 10.5 [neutral es 7], pH de los detergentes domésticos de leche de magnesia | DENSIDAD RELATIVA 1.3
PUNTO DE FUSIÓN No aplicable | SOLUBILIDAD Insoluble
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL Y RANGO DE EBULLICIÓN 100°C (212°F) | COEFICIENTE DE PARTICIÓN n-octanol/agua No aplicable
PUNTO DE INFLAMABILIDAD No aplicable | TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN No aplicable
TASA DE EVAPORACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN No aplicable
INFLAMABILIDAD No aplicable | VISCOSIDAD No aplicable
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
REACTIVIDAD | No reactivo
ESTABILIDAD QUÍMICA | El producto suministrado es estable e inerte
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS | Ninguna
CONDICIONES PARA EVITAR | Consulte los consejos sobre manipulación y almacenamiento en la Sección 7
MATERIALES INCOMPATIBLES | Ninguno
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Ninguno
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
EPIDEMIOLOGÍA: La IARC señaló que "había muy poca evidencia epidemiológica disponible" para la sílice amorfa. Al evaluar los resultados de tres estudios de casos y controles basados en la comunidad, la IARC concluyó que "no se detectó ninguna asociación para el mesotelioma con fibras biogénicas de sílice amorfa". (IARC, Monografía 68, junio de 1997, pág. 208).
TOXICOLOGÍA: Se probó sílice amorfa sintética micronizada de calidad alimentaria mediante administración oral a ratones y ratas. No se observó un aumento de la incidencia de tumores. En otro estudio en ratas, utilizando la implantación intrapleural de dos preparaciones diferentes de sílice amorfa sintética, no se observó un aumento en la incidencia de tumores (IARC, Monografía 68, junio de 1997, pág. 209).
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha concluido que la sílice amorfa "no es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos (Grupo 3)" basándose en "evidencia inadecuada en humanos de la carcinogenicidad de la sílice amorfa" y "evidencia inadecuada en animales de experimentación para la carcinogenicidad de la sílice amorfa sintética" (IARC Monografía 68, junio de 1997, p. 210-211).
La sílice amorfa no figura en el Informe sobre carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología (NTP) (última edición) y OSHA no ha determinado que sea un carcinógeno potencial en los EE. UU.

## Slide 4
Numero UN | No aplicable
Nombre de envío adecuado UN | No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte | No aplicable
Grupo de embalaje, si corresponde | No aplicable
Peligros ambientales (p. ej., contaminante marino (Sí/No)) | No es un contaminante marino
Transporte a granel (según el Anexo II del MARPOL 73/78 y el Código IBC) | No aplicable
Precauciones especiales que un usuario debe conocer o cumplir en relación con el transporte, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones. | No aplicable
ECOTOXICIDAD (acuática y terrestre, si está disponible) | No se conoce toxicidad acuática
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD | Estos productos son materiales insolubles que permanecen estables a lo largo del tiempo y son químicamente idénticos a los compuestos inorgánicos que se encuentran en el suelo y los sedimentos; permanecen inertes en el medio natural.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN | Sin potencial bio-acumulativo
MOVILIDAD EN EL SUELO | Sin movilidad en el suelo
OTROS EFECTOS ADVERSOS (como el peligro para la capa de ozono) | No se prevén efectos adversos de este material sobre el medio ambiente
FDS FC RIGIDIZER PRODUCTS 23 05
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (No obligatoria)
13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN (No obligatorias)
ELIMINACIÓN: Este producto no está clasificado como residuo peligroso según la mayoría de las regulaciones. Consulte las regulaciones locales, regionales, estatales o provinciales para conocer los requisitos aplicables para la eliminación. Cualquier procesamiento, uso, alteración o adición de químicos al producto, tal como se compró, puede alterar los requisitos de eliminación. Según las regulaciones federales, es responsabilidad del generador de desechos caracterizar adecuadamente un material de desecho para determinar si es un desecho "peligroso".
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE (No obligatorio)
Clase de peligro TDG canadiense y PIN: No regulado. No clasificado como mercancías peligrosas según ADR (carretera), RIDE (tren) o IMDG (barco).
15. INFORMACIÓN REGULATORIA (No obligatoria)
REGULACIONES CANADIENSES
Canadá Sistema canadiense de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS 2015): este producto no está clasificado según WHMIS 2015.
Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA): todas las sustancias de este producto están incluidas, según sea necesario, en la Lista de Sustancias Nacionales (DSL).
16. OTRA INFORMACIÓN
Eliminación después del servicio
La sílice amorfa contenida en este producto puede desvitrificarse y formar cristobalita (una forma de sílice cristalina) cuando se usa a temperaturas superiores a 1000 °C durante períodos prolongados. La exposición crónica a la sílice cristalina respirable puede provocar enfermedades pulmonares. La IARC ha llegado a la conclusión de que: "La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita procedente de fuentes ocupacionales es cancerígena para los seres humanos (Grupo 1)". [Monografía 68 de la IARC, junio de 1997, pág. 210-211]. OSHA ha adoptado un límite de exposición permisible (PEL) para cristobalita respirable de 0,05 mg/m³. Cuando sea necesario, se recomienda el uso de controles de exposición adecuados y protección respiratoria para reducir los riesgos potenciales para la salud y garantizar el cumplimiento de los requisitos de OSHA. La evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y la identificación de la protección respiratoria adecuada la realiza mejor, caso por caso, un higienista industrial calificado.

## Slide 5
DEFINICIONES
FDS FC RIGIDIZER PRODUCTS 23 05
ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADR | Carriage of Dangerous Good by Road (International Regulation) | Transporte de mercancías peligrosas por carretera (Reglamento internacional)
AES | Alkaline Earth Silicate Wools | Lanas de silicato alcalinotérreo
ASW | Alumino-Silicate Wools | Lanas de alumino-silicato
CAA | Clean Air Act | Ley de Aire Limpio
CAS | Chemical Abstracts Service | Servicio de Resúmenes Químicos
CERCLA | Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act | Ley de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Medioambiental Global
DSL | Domestic Substances List | Lista de sustancias domésticas
EPA | Environmental Protection Agency | Agencia de Protección Ambiental
EU | European Union | Unión Europea
f/cc | Fibres per cubic centimeter | Fibras por centímetro cúbico
HEPA | High Efficiency Particulate Air | Aire con partículas de alta eficacia
IARC | International Agency for Research on Cancer | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
IATA | International Air Transport Association | Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
mg/m³ | Milligrams per cubic meter of air | Miligramos por metro cúbico de aire
NFPA | National Fire Protection Association | Asociación Nacional de Protección contra Incendios
NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
OSHA | Occupational Safety and Health Administration | Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
29 CFR 1910.134 & 1926.103 | OSHA Respiratory Protection Standards | Estándares de protección respiratoria de OSHA
29 CFR 1910.1200 & 1926.59 | OSHA Hazard Communication Standards | Estándares de comunicación de peligros de OSHA
PCW | Polycrystalline Wools | Lanas policristalinas
PEL | Permissible Exposure Limit (OSHA) | Límite de exposición permisible (OSHA)
PIN | Product Identification Number | Número de identificación del producto
PNOC | Particulates Not Otherwise Classified | Partículas no clasificadas de otra manera
PNOR | Particulates Not Otherwise Regulated | Partículas no reguladas de otra manera
PSP | Product Stewardship Program | Programa de gestión de productos
RCFA | Refractory Ceramic Fiber Association | Asociación de fibra cerámica refractaria
RCRA | Resource Conservation and Recovery Act | Ley de conservación y recuperación de recursos
REL | Recommended Exposure Limit (NIOSH) | Límite de exposición recomendado (NIOSH)
RID | Carriage of Dangerous Goods by Rail (International Regulations) | Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act | Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo
SARA Title III | Emergency Planning and Community Right to Know Act | Ley de planificación de emergencias y derecho comunitario a saber
SARA Section 302 | Extremely Hazardous Substances | Sustancias extremadamente peligrosas
SARA Section 304 | Emergency Release | Liberación de emergencia
SARA Section 311 | MFDS/List of Chemicals and Hazardous Inventory | MFDS/Lista de productos químicos e inventario peligroso
SARA Section 312 | Emergency and Hazardous Inventory | Inventario de emergencias y peligros
HMIS | Hazardous Materials Identification System | Sistema de identificación de materiales peligrosos
HTIW | North American High Temperature Wool Industry | Industria norteamericana de la lana para altas temperaturas

## Slide 6
FDS FC RIGIDIZER PRODUCTS 23 05
AVISO LEGAL
La información aquí presentada se presenta de buena fe y se considera precisa a partir de la fecha de vigencia de esta Hoja de datos de seguridad. Los empleadores pueden utilizar esta FDS para complementar otra información recopilada por ellos en sus esfuerzos por garantizar la salud y seguridad de sus empleados y el uso adecuado del producto. Este resumen de los datos relevantes refleja el juicio profesional; Los empleadores deben tener en cuenta que la información que se considera menos relevante no se ha incluido en esta FDS. Por lo tanto, dada la naturaleza resumida de este documento, FibreCast Inc., no extiende ninguna garantía (expresa o implícita), asume ninguna responsabilidad ni hace ninguna declaración con respecto a la integridad de esta información o su idoneidad para los fines previstos por el usuario.
Resumen de revisión: FDS actualizado al formato GHS.
FDS preparado por: G.E. Menzies P. Eng. ROH, 10 de enero de 2019 para incluir la gama de productos cubiertos por esta FDS.
SARA Section 313 | Toxic Chemicals and Release Reporting | Informes de emisiones y sustancias químicas tóxicas
STEL | Short Term Exposure Limit | Límite de exposición a corto plazo
SVF | Synthetic Vitreous Fibre | Fibra vítrea sintética
TDG | Transportation of Dangerous Goods | Transporte de mercancías peligrosas
TLV | Threshold Limit Value (ACGIH) | Valor límite umbral (ACGIH)
TSCA | Toxic Substances Control Act | Ley de Control de Sustancias Tóxicas
TWA | Time Weighted Average | Promedio ponderado en el tiempo
WHMIS | Workplace Hazardous Materials Information System (Canada) | Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo