## Slide 1
Identificador de producto utilizado en la etiqueta: FC-2000 AL como placas, piezas y módulos.
Otros medios de identificación: Lana de silicato alcalinotérreo (AES); Lana AES; Lana de silicato alcalinotérreo amorfo soluble; Fibra vítrea sintética (SVF); Fibra vítrea artificial (MMVF); Fibra mineral artificial (MMMF); Fibra de silicato alcalinotérreo; Lana aislante de alta temperatura (HTIW); Fibra de lana soluble.
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso:
  Uso principal: Estas placas y formas rígidas y ligeras tienen una excelente estabilidad a altas temperaturas de hasta 1150°C (2100°F). Las aplicaciones incluyen aislamiento térmico, escudos térmicos, contención de calor, sellos y juntas de expansión en hornos industriales, hornos, kilns, calderas y otros equipos de proceso, en las industrias aeroespacial, automotriz y de electrodomésticos, y como sistemas pasivos de protección contra incendios y cortafuegos.
  Usos no aconsejados: Desmontaje del producto para otras aplicaciones.
Nombre del fabricante: FibreCast Incorporated, 3264 Mainway, Burlington, Ontario, Canadá, L7M1A7 Teléfono: 905-319-1080, Fax: 905-319-7611, E-mail: sales@fibrecast.com
Teléfono de emergencia #: CHEMTREC prestará asistencia en caso de emergencias químicas 1-800-424-9300
Información sobre la gestión de productos: 1-800-322-2293 [de lunes a viernes, 8:00am a 4:30pm].
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FDS FC-2000 AL 23 04
FC-2000 AL Fecha de vigencia: Octubre 2 del 2018
1. IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
La clasificación del producto químico se basa para Canadá en la quinta edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y EE. UU., se basa en los Estándares de Comunicación de Riesgos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU. de 2012. Las lanas AEW no están clasificadas según WHMIS 2015 siguiendo las pautas de autoclasificación de la Norma de comunicación de riesgos de OSHA y las regulaciones canadienses. La evaluación de todos los datos toxicológicos disponibles sobre AES durante el proceso de clasificación dio como resultado una conclusión de “no clasificación”.
Palabra de advertencia, indicación(es) de peligro, símbolo(s) y consejos de prudencia de conformidad con el párrafo (f) de §1910.1200. No aplicable.
Describa cualquier peligro no clasificado que se haya identificado durante el proceso de clasificación: La exposición puede provocar irritaciones mecánicas leves en la piel, los ojos y las vías respiratorias superiores. Estos efectos suelen ser temporales. Minimizar la exposición al polvo en suspensión.
Regla de mezcla: No aplicable.
NOMBRE QUÍMICO y COMÚN | NUMERO CAS | % POR PESO
Fibra de lana de silicato alcalinotérreo amorfo soluble. Sinónimos: AES; lana AES; lana soluble; fibra vítrea sintética (SVF - synthetic vitreous fibre); fibra vítrea artificial (MMVF - man-made vitreous fibre) | 436083-99-77 | 70 a 90
Dióxido de silicio (sílice amorfa) | 7631-86-9 | 1 a 5
Éter de almidón catiónico | 56780-58-6 | 3 a 7
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Impurezas y aditivos estabilizantes: No aplicable.

## Slide 2
FDS FC-2000 AL 23 04
Medidas de primeros auxilios por vía de exposición:
  Piel: La manipulación de este material puede generar una leve irritación mecánica temporal de la piel. Si esto ocurre, enjuague las áreas afectadas con agua y lávelas suavemente. No frote ni rasque la piel expuesta.
  Ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua; tener baño para ojos disponible. No se frote los ojos.
  Nariz y garganta: si se irritan, vaya a un área libre de polvo, beba agua y suénese la nariz. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
Síntomas y efectos más importantes (agudos o retardados): La exposición puede provocar una leve irritación mecánica de la piel, los ojos y el sistema respiratorio superior. Estos efectos suelen ser temporales.
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, en caso de ser necesario. NOTAS PARA LOS MÉDICOS: Los efectos en la piel y las vías respiratorias son el resultado de una irritación mecánica leve y temporal; la exposición a la fibra no produce manifestaciones alérgicas.
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados (e inadecuados): Utilizar agente extintor adecuado para los materiales combustibles circundantes.
Peligros específicos derivados del producto químico (por ejemplo, naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso): Productos no combustibles, la clase de reacción al fuego es cero. El envase y los materiales circundantes pueden ser combustibles.
Equipos de protección especiales y precauciones para bomberos:
  Códigos NFPA:* Inflamabilidad: 0 Salud: 1 Reactividad: 0 Especial: 0 *Opuesto a las clasificaciones WHMIS 2015
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Minimizar el polvo en suspensión. No debe utilizarse aire comprimido o barrido en seco para la limpieza. Ver Sección 8 "Controles de exposición / Protección personal" para las directrices de exposición.
Métodos y materiales de contención y limpieza: Limpiar frecuentemente la zona de trabajo con aspiradora de alta eficacia o barriendo en húmedo para minimizar la acumulación de residuos. No utilice aire comprimido para la limpieza.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones para una manipulación segura: Manipule la fibra con cuidado para minimizar el polvo en el aire. Limite el uso de herramientas eléctricas a menos que estén junto con ventilación de escape local. Utilice herramientas manuales siempre que sea posible.
Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: Almacenar de forma que se minimice el polvo en suspensión.
ENVASES VACÍOS: El envase del producto puede contener residuos. No reutilizar.
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Los límites de exposición ocupacional [OEL] de Ontario se enumeran en ON Reg 833 "Control de la Exposición a Agentes Biológicos o Químicos" y se basan generalmente en el límite de exposición permisible (PEL) de la OSHA o en el Valor Límite Umbral (TLV) de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), así como en cualquier otro límite de exposición utilizado o recomendado por el fabricante, el importador o el empresario que prepara la ficha de datos de seguridad.

## Slide 3
FDS FC-2000 AL 23 04
  No existe una norma regulatoria específica para la lana soluble en los EE. UU. La norma de “Partículas no reguladas de otro modo (PNOR - Particulate Not Otherwise Regulated)” de la OSHA [29 CFR 1910.1000, Subparte Z, Contaminantes del aire] se aplica de manera general; Polvo Total 15 mg/m3, o Fracción Respirable 5 mg/m3.
  Como ocurre con la mayoría de los materiales industriales, es prudente minimizar la exposición innecesaria a polvos respirables. Tenga en cuenta que las normas de higiene industrial y los límites de exposición ocupacional difieren entre países y jurisdicciones locales. Consulte con su empleador para identificar cualquier estándar de exposición a "polvo respirable", "polvo total" o "fibra" que deba seguir en su área. Si no se aplica ninguna norma reglamentaria de control de polvo o fibras, un profesional calificado en higiene industrial puede ayudar con una evaluación específica de las condiciones del lugar de trabajo y la identificación de prácticas de protección respiratoria apropiadas. A falta de otras orientaciones, el proveedor ha determinado que, en general, es factible controlar la exposición ocupacional a la fibra a 1 f/cc o menos.
Controles de ingeniería apropiados: utilice controles de ingeniería como ventilación de escape local, recolección de polvo en el punto de generación y equipos de manejo de materiales diseñados para minimizar las emisiones de fibras en el aire.
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal:
  Protección de la piel: Use equipo de protección personal (por ejemplo, guantes), según sea necesario para evitar la irritación de la piel. Se podrá utilizar ropa lavable o desechable. Si es posible, no lleve a casa ropa sucia. Si es necesario llevarse a casa la ropa de trabajo sucia, se debe informar a los empleados sobre las mejores prácticas para minimizar la exposición al polvo no relacionado con el trabajo (por ejemplo, aspirar la ropa antes de salir del área de trabajo, lavar la ropa de trabajo por separado y enjuagar la lavadora antes de lavar otra ropa del hogar).
  Protección de los ojos: Según sea necesario, use gafas protectoras o gafas de seguridad con protectores laterales.
  Protección respiratoria: Cuando los controles de ingeniería y/o administrativos sean insuficientes para mantener las concentraciones en el lugar de trabajo por debajo del nivel aplicable, se recomienda el uso de protección respiratoria adecuada. Se debe utilizar un respirador certificado por NIOSH con una eficiencia de filtrado de al menos el 95%. La recomendación de eficiencia del filtro del 95% se basa en la secuencia lógica de selección de respiradores de NIOSH para exposición a fibras minerales artificiales. Los trabajadores deben someterse a una prueba de ajuste antes de usar un respirador purificador de aire específico.
  De acuerdo con las recomendaciones de NIOSH, los respiradores N-95 son apropiados para exposiciones de hasta 10 veces el límite de exposición recomendado por NIOSH. En consecuencia, el N-95 proporcionaría la protección necesaria para exposiciones de hasta 5 f/cm3. En los casos en los que se sabe que las exposiciones ocupacionales son superiores a 5,0 f/cm3, TWA de 8 horas, se debe utilizar una eficiencia de filtro del 100% [respirador estilo P100]. Otros factores a considerar son el filtro NIOSH serie N, R o P -- (N) No resistente al aceite, (R) Resistente al aceite y (P) A prueba de aceite. Estas recomendaciones no están diseñadas para limitar las decisiones informadas, siempre que las decisiones sobre protección respiratoria cumplan con 29 CFR 1910.134. La evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y la identificación de la protección respiratoria adecuada la realiza mejor, caso por caso, un higienista industrial calificado.
NOMBRE | ONTARIO OEL
Silicato alcalinotérreo amorfo | 1.0 f/cc o 3 mg/m3 como partículas respirables
Dióxido de silicio (sílice amorfa) | Sin límite regulado; directriz del fabricante 6 mg/m3
Éter de almidón catiónico | Sin límite regulado; directriz 5 mg/m3 como polvo respirable
APARIENCIA Lana fibrosa blanca fabricada en placas y piezas | LÍMITES DE INFLAMABILIDAD/EXPLOSIVIDAD No aplicable
OLOR Inoloro | PRESIÓN DE VAPOR No aplicable
UMBRAL DE OLOR No aplicable | DENSIDAD DE VAPOR No aplicable
pH No aplicable | DENSIDAD 14-18#/ft3
PUNTO DE FUSIÓN 1260°C (2300°F) | SOLUBILIDAD Insoluble
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL Y RANGO DE EBULLICIÓN No aplicable | COEFICIENTE DE PARTICIÓN No aplicable
PUNTO DE INFLAMABILIDAD No aplicable | TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN No aplicable
TASA DE EVAPORACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN No aplicable
INFLAMABILIDAD No aplicable | VISCOSIDAD No aplicable
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

## Slide 4
REACTIVIDAD | El AES no es reactivo
ESTABILIDAD QUÍMICA | El producto suministrado es estable e inerte
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS | Ninguno
CONDICIONES PARA EVITAR | Consulte los consejos de manipulación y almacenamiento en la sección 7
MATERIALES INCOMPATIBLES | Ninguno
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Ninguno
FDS FC-2000 AL 23 04
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
DATOS TOXICOLÓGICOS / DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
Epidemiología: Este producto no ha sido objeto de estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos relacionados con otras fibras químicas de solubilidad similar no han identificado una incidencia estadísticamente significativa de enfermedades respiratorias relacionadas con la exposición.
Toxicología: Una revisión de la literatura científica disponible sugiere una relación inversa entre la tasa de disolución y los posibles efectos sobre la salud; es decir, cuanto mayor es la tasa de disolución de una fibra, menor es su potencial para producir efectos sobre la salud. La velocidad de disolución de Lanas AES se ha determinado mediante pruebas in vitro estandarizadas. La tasa de disolución de Lanas AES es mayor que la de otros tipos de fibras que han sido probadas en estudios crónicos con animales y no produjeron enfermedades respiratorias.
Este producto tiene una química de fibra que cumple con la definición regulatoria (Directiva de la Comisión Europea 97/69/EC) como una "fibra vítrea (silicato) artificial orientada aleatoriamente que contiene óxido alcalino y óxido alcalinotérreo (Na2O + K2O). + CaO + MgO + BaO) superior al 18% en peso". Las fibras INSULFRAX® han sido probadas de acuerdo con el protocolo de la UE ECB/TM/26, rev. 7, Nota Q, Directiva 97/69/CE. Los resultados de la prueba de biopersistencia a corto plazo por inhalación (prueba IH) fueron de 7 días; muy por debajo del umbral reglamentario de 10 días citado en la Directiva 97/69/CE. Según los resultados de las pruebas, los productos con lanas AES no se consideran cancerígenos potenciales y ESTÁN EXENTOS de la clasificación europea como tales. En virtud de los resultados de estas pruebas, estos productos ESTÁN EXENTOS de las pautas regulatorias europeas que requieren etiquetas de advertencia de peligro con frases de riesgo específicas que mencionen el potencial de enfermedades respiratorias. Además, las lanas AES han sido probadas en un laboratorio independiente, mediante instilación intratraqueal (prueba IT), según un protocolo que era consistente con los requisitos de la Ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas (BGBI. I pp. 1782, 2049, Tercera Enmienda, Apéndice V, núm. 7). La vida media de las lanas AES fue de 30 días, lo que está muy por debajo de los umbrales reglamentarios aplicables. Según los resultados de las pruebas informáticas, los productos con lanas AES ESTÁN EXENTOS de los requisitos del Reglamento alemán.
Propiedades irritantes
La definición de "irritación de la piel" contenida en la norma de comunicación de peligros, 29 CFR 1900.1200, Apéndice A.2.1.1, es "la producción de daño reversible a la piel después de la aplicación de una sustancia de prueba durante hasta 4 horas". Cuando se prueban utilizando métodos aprobados (por ejemplo, Directiva de la UE 67/548/CE, Anexo V, Método B4), las fibras contenidas en este material dan resultados negativos. La fibra contenida en este producto es un material inerte que no interactúa químicamente con la piel expuesta. Sin embargo, existe la posibilidad de que la exposición a este producto cause irritación mecánica temporal en los ojos, la piel o el tracto respiratorio (nariz, garganta, pulmones). Esta irritación temporal se puede mitigar con prácticas de manipulación adecuadas diseñadas para limitar la exposición y el uso de ropa protectora (gafas, guantes, ropa).
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y Programa Nacional de Toxicología: Este producto no ha sido evaluado específicamente por ninguna autoridad reguladora u otra entidad de clasificación, como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) o el Programa Nacional de Toxicología (NTP).

## Slide 5
FDS FC-2000 AL 23 04
13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN (No obligatorias)
MANEJO DE RESIDUOS: Para evitar que los materiales de desecho se transporten por el aire durante el almacenamiento, transporte y eliminación de desechos, se recomienda un recipiente cubierto o una bolsa de plástico.
ELIMINACIÓN: Este producto, tal como se fabrica, no está clasificado como desecho peligroso según las regulaciones federales (40 CFR 261). Cualquier procesamiento, uso, alteración o adición de químicos al producto, tal como se compró, puede alterar los requisitos de eliminación. Según las regulaciones federales, es responsabilidad del generador de desechos caracterizar adecuadamente un material de desecho para determinar si es un desecho "peligroso". Consulte las regulaciones locales, regionales, estatales o provinciales para identificar todos los requisitos de eliminación aplicables.
UNIÓN EUROPEA: Los residuos de este producto no están clasificados como "peligrosos" o "especiales" según la normativa de la Unión Europea. La eliminación está permitida en basureros autorizados para residuos industriales.
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE (No obligatoria)
15. INFORMACIÓN REGULATORIA (No obligatoria)
REGULACIONES CANADIENSES
Canadá Sistema canadiense de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS 2015): No se aplican las categorías del Sistema Canadiense de Información sobre Materiales en el Lugar de Trabajo (WHMIS 2015) a este producto.
Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA): todas las sustancias de este producto están incluidas, según sea necesario, en la Lista de Sustancias Nacionales (DSL - Domestic Substance List).
UNION EUROPEA
Directiva europea 97/69/CE - En virtud de los resultados de las pruebas, la lana AES ha quedado exenta de la clasificación y el etiquetado como carcinógeno potencial.
ECOTOXICIDAD (acuática y terrestre, si está disponible) | No se conoce toxicidad acuática
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD | Estos productos son materiales insolubles que permanecen estables a lo largo del tiempo y son químicamente idénticos a los compuestos inorgánicos que se encuentran en el suelo y los sedimentos; permanecen inertes en el medio natural.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN | Sin potencial bio-acumulativo
MOVILIDAD EN EL SUELO | Sin movilidad en el suelo
OTROS EFECTOS ADVERSOS (como el peligro para la capa de ozono) | No se prevén efectos adversos de este material sobre el medio ambiente
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (No obligatoria)
Numero UN | No aplicable
Nombre de envío adecuado UN | No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte | No aplicable
Grupo de embalaje, si corresponde | No aplicable
Peligros ambientales (p. ej., contaminante marino (Sí/No)) | No es un contaminante marino
Transporte a granel (según el Anexo II del MARPOL 73/78 y el Código IBC) | No aplicable
Precauciones especiales que un usuario debe conocer o cumplir en relación con el transporte, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones. | No aplicable
Clase de peligro TDG canadiense y PIN: No regulado. No clasificado como mercancías peligrosas según ADR (carretera), RIDE (tren) o IMDG (barco).

## Slide 6
16. OTRA INFORMACIÓN
Aislamiento térmico de lana AES después del servicio:
Tal como se producen, las lanas AES son materiales vítreos (vidriosos) que no contienen sílice cristalina. La exposición continua a temperaturas elevadas puede hacer que estas fibras se desvitrifiquen (se vuelvan cristalinas). Las primeras formaciones cristalinas que se producen son el diópsido y la wollastonita, que comienzan a formarse aproximadamente a 900°C (1652°F). Con el uso recomendado, es poco probable que las lanas AES se expongan a las temperaturas y condiciones necesarias para la formación de sílice en fase cristalina. La aparición y el alcance de la formación de sílice en fase cristalina dependen en gran medida de la temperatura, la duración de la exposición de las fibras a altas temperaturas, la composición química de las fibras y la presencia de agentes fundentes. La presencia de sílice en fase cristalina sólo puede confirmarse mediante análisis de laboratorio de la fibra "cara caliente". La evaluación de la sílice cristalina realizada por la IARC establece: "La sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita procedente de fuentes ocupacionales es cancerígena para los seres humanos (Grupo 1)" y señala además que "no se detectó carcinogenicidad en seres humanos en todas las circunstancias industriales estudiadas" (Monografía del CIIC Vol. 68, 1997).
NTP enumera todos los polimorfos de sílice cristalina entre las sustancias que "pueden considerarse razonablemente carcinógenas". Durante las operaciones de remoción, se recomienda el uso de un respirador de cara completa para reducir la exposición por inhalación junto con la irritación de los ojos y las vías respiratorias. Es mejor, caso por caso, realizar una evaluación específica de los riesgos en el lugar de trabajo y la identificación de la protección respiratoria adecuada por parte de un profesional calificado en higiene industrial. Para obtener información más detallada sobre la sílice cristalina respirable, llame a la línea directa de información sobre administración de productos (ver más abajo).
Programa de gestión de productos:
FibreCast Inc. utiliza Unifrax LLC, fabricante de fibra cerámica refractaria y lana AES, para proporcionar a los clientes información actualizada sobre el uso y la manipulación adecuados de la fibra cerámica refractaria y las lanas solubles de silicato alcalinotérreo amorfo (silicato cálcico-magnésico). En 2002, OSHA aprobó un programa voluntario de gestión de productos de cinco años de duración llamado PSP 2002. El 23 de mayo de 2007, el predecesor de la Coalición HTIW, RCFC, y sus compañías miembros renovaron este acuerdo voluntario de administración de productos con OSHA. El 16 de abril de 2012, la Coalición HTIW renovó este acuerdo. Fue renovado nuevamente el 24 de octubre de 2017, por otros 5 años. Este último programa de cinco años, denominado PSP 2017, continúa y se basa en los programas anteriores. PSP 2017 sigue siendo una iniciativa de gestión de riesgos estratégica, multifacética y muy aclamada, diseñada específicamente para reducir la exposición en el lugar de trabajo a la fibra cerámica refractaria (FCR). Para más información sobre PSP 2017, por favor visitar http://www.htiwcoalition.org
Resumen de la revisión
FDS actualizada para alinearse con la nueva normativa WHMIS 2015 introducida el 11 de febrero de 2015.
Fecha de revisión de la FDS: 02 de octubre de 2018.
FDS Preparado por: G.E. Menzies P. Eng. ROH con el apoyo de UNIFRAX
FDS FC-2000 AL 23 04
EPA | Título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA): este producto no contiene ninguna sustancia que deba declararse según las Secciones 302, 304, 313 (40 CFR 372). Se aplican las secciones 311 y 312 (40 CFR 370) (peligro retardado).
TSCA | Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): todas las sustancias de este producto están incluidas, según se requiere, en el inventario de la TSCA.
CERCLA & CAA | Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA) y Ley de Aire Limpio (CAA): AES Wools contiene fibras con un diámetro promedio superior a una micra y, por lo tanto, no se considera un contaminante del aire peligroso.
OSHA | Cumplir con las Normas de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200 y 29 CFR 1926.59 y las Normas de Protección Respiratoria 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103.
OTROS ESTADOS | No se sabe que los productos de AES Wool estén regulados. Sin embargo, es posible que se apliquen a estos productos las regulaciones estatales y locales de OSHA y EPA. En caso de duda, comuníquese con su agencia reguladora local.
REGULACIONES DE ESTADOS UNIDOS

## Slide 7
FDS FC-2000 AL 23 04
DEFINICIONES
ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADR | Carriage of Dangerous Good by Road (International Regulation) | Transporte de mercancías peligrosas por carretera (Reglamento internacional)
AES | Alkaline Earth Silicate Wools | Lanas de silicato alcalinotérreo
ASW | Alumino-Silicate Wools | Lanas de alumino-silicato
CAA | Clean Air Act | Ley de Aire Limpio
CAS | Chemical Abstracts Service | Servicio de Resúmenes Químicos
CERCLA | Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act | Ley de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Medioambiental Global
DSL | Domestic Substances List | Lista de sustancias domésticas
EPA | Environmental Protection Agency | Agencia de Protección Ambiental
EU | European Union | Unión Europea
f/cc | Fibres per cubic centimeter | Fibras por centímetro cúbico
HEPA | High Efficiency Particulate Air | Aire con partículas de alta eficacia
IARC | International Agency for Research on Cancer | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
IATA | International Air Transport Association | Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
mg/m³ | Milligrams per cubic meter of air | Miligramos por metro cúbico de aire
HMIS | Hazardous Materials Identification System | Sistema de identificación de materiales peligrosos
HTIW | North American High Temperature Wool Industry | Industria norteamericana de la lana para altas temperaturas
NFPA | National Fire Protection Association | Asociación Nacional de Protección contra Incendios
NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
OSHA | Occupational Safety and Health Administration | Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
29 CFR 1910.134 & 1926.103 | OSHA Respiratory Protection Standards | Estándares de protección respiratoria de OSHA
29 CFR 1910.1200 & 1926.59 | OSHA Hazard Communication Standards | Estándares de comunicación de peligros de OSHA
PCW | Polycrystalline Wools | Lanas policristalinas
PEL | Permissible Exposure Limit (OSHA) | Límite de exposición permisible (OSHA)
PIN | Product Identification Number | Número de identificación del producto
PNOC | Particulates Not Otherwise Classified | Partículas no clasificadas de otra manera
PNOR | Particulates Not Otherwise Regulated | Partículas no reguladas de otra manera
PSP | Product Stewardship Program | Programa de gestión de productos
RCFA | Refractory Ceramic Fiber Association | Asociación de fibra cerámica refractaria
RCRA | Resource Conservation and Recovery Act | Ley de conservación y recuperación de recursos
REL | Recommended Exposure Limit (NIOSH) | Límite de exposición recomendado (NIOSH)
RID | Carriage of Dangerous Goods by Rail (International Regulations) | Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act | Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo
SARA Title III | Emergency Planning and Community Right to Know Act | Ley de planificación de emergencias y derecho comunitario a saber
SARA Section 302 | Extremely Hazardous Substances | Sustancias extremadamente peligrosas

## Slide 8
AVISO LEGAL
La información aquí presentada se presenta de buena fe y se considera precisa a partir de la fecha de vigencia de esta Hoja de datos de seguridad. Los empleadores pueden utilizar esta FDS para complementar otra información recopilada por ellos en sus esfuerzos por garantizar la salud y seguridad de sus empleados y el uso adecuado del producto. Este resumen de los datos relevantes refleja el juicio profesional; Los empleadores deben tener en cuenta que la información que se considera menos relevante no se ha incluido en esta FDS. Por lo tanto, dada la naturaleza resumida de este documento, FibreCast Inc., no extiende ninguna garantía (expresa o implícita), asume ninguna responsabilidad ni hace ninguna declaración con respecto a la integridad de esta información o su idoneidad para los fines previstos por el usuario.
SARA Section 304 | Emergency Release | Liberación de emergencia
SARA Section 311 | MFDS/List of Chemicals and Hazardous Inventory | MFDS/Lista de productos químicos e inventario peligroso
SARA Section 312 | Emergency and Hazardous Inventory | Inventario de emergencias y peligros
SARA Section 313 | Toxic Chemicals and Release Reporting | Informes de emisiones y sustancias químicas tóxicas
STEL | Short Term Exposure Limit | Límite de exposición a corto plazo
SVF | Synthetic Vitreous Fibre | Fibra vítrea sintética
TDG | Transportation of Dangerous Goods | Transporte de mercancías peligrosas
TLV | Threshold Limit Value (ACGIH) | Valor límite umbral (ACGIH)
TSCA | Toxic Substances Control Act | Ley de Control de Sustancias Tóxicas
TWA | Time Weighted Average | Promedio ponderado en el tiempo
WHMIS | Workplace Hazardous Materials Information System (Canada) | Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo
FDS FC-2000 AL 23 04