## Slide 1
Identificador de producto utilizado en la etiqueta: FC-3000 PCW (Polycrystalline Wool Fibre - Fibra de lana policristalina) placas y piezas.
Otros medios de identificación: Placas y piezas de fibra de lana policristalina para alta temperatura; Placas y piezas de fibra aislante para altas temperaturas conformadas al vacío; Mezcla de fibras de lana policristalina y aglutinantes; PCW; Fibra artificial; Fibra vítrea sintética; Fibra vítrea artificial.
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: Se utiliza para aislamiento térmico de alta temperatura para temperaturas de funcionamiento de hasta 1480 °C o 2700 °F.
  Uso típico: mejorar la vida útil de techos y revestimientos de hornos, cubiertas de cucharas y artesas, barras de anclaje, paredes de quemadores, cubiertas de precalentamiento, cubiertas de distribuidores, cubiertas de pozos de remojo, juntas de expansión, escudos térmicos, contención del calor, sellos y juntas de expansión que puedan alcanzar temperaturas de hasta 1600°C en hornos industriales, kilns, hornos y otros equipos de proceso. Los productos a base de fibra de lana policristalina no están destinados a la venta directa al público en general. Si bien los PCW se utilizan en la fabricación de algunos productos de consumo, los materiales están contenidos, encapsulados o unidos dentro de las unidades. Nota! PCW es un material estable que no cambia molecularmente y tiene un diámetro de fibra de 5 micrones en promedio.
  Usos no aconsejados: Desmontaje del producto para otras aplicaciones.
Nombre del fabricante: FibreCast Incorporated, 3264 Mainway, Burlington, Ontario, Canadá, L7M1A7 Teléfono: 905-319-1080, Fax: 905-319-7611, E-mail: sales@fibrecast.com
Teléfono de emergencia #: CHEMTREC prestará asistencia en caso de emergencias químicas 1-800-424-9300
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FDS FC-3000 PCW 23 04
FC-3000 PCW Fecha de vigencia: Septiembre 17 del 2018
1. IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
La clasificación del producto químico se basa para Canadá en la quinta edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y EE. UU., se basa en los Estándares de Comunicación de Riesgos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU. de 2012: Las lanas policristalinas no están clasificadas. Lea toda la ficha de datos de seguridad. La evaluación de todos los datos toxicológicos disponibles durante el proceso de clasificación dio como resultado una conclusión de "no clasificación".
Palabra de advertencia, indicación(es) de peligro, símbolo(s) y consejos de prudencia de conformidad con el párrafo (f) de §1910.1200. No aplicable.
Describa cualquier peligro no clasificado que se haya identificado durante el proceso de clasificación: La exposición puede provocar irritaciones mecánicas leves en la piel, los ojos y las vías respiratorias superiores. Estos efectos suelen ser temporales.
Regla de mezcla: No aplicable.
NOMBRE QUÍMICO y COMÚN | NUMERO CAS | % POR PESO
Fibra de lana policristalina (PCW) Sinónimos: fibra vítrea sintética (SVF); fibra vítrea artificial (MMFV); fibra mineral sintética (MMMF); lana aislante de alta temperatura (HTIW) | 675106-31-7 | 40 a 70
Sílice coloidal | 7631-86-9 | 15 a 40
Éter de almidón catiónico | 56780-58-6 | 5 a 10
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Impurezas y aditivos estabilizantes: No aplicable.

## Slide 2
FDS FC-3000 PCW 23 04
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Medidas de primeros auxilios por vía de exposición:
  Piel: La manipulación de este material puede generar una leve irritación mecánica temporal de la piel. Si esto ocurre, enjuague las áreas afectadas con agua y lávelas suavemente. No frote ni rasque la piel expuesta.
  Ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua; tener baño para ojos disponible. No se frote los ojos.
  Nariz y garganta: si se irritan, vaya a un área libre de polvo, beba agua y suénese la nariz. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
Síntomas y efectos más importantes (agudos o retardados): La exposición puede provocar una leve irritación mecánica de la piel, los ojos y el sistema respiratorio superior. Estos efectos suelen ser temporales.
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, en caso de ser necesario. NOTAS PARA LOS MÉDICOS: Los efectos en la piel y las vías respiratorias son el resultado de una irritación mecánica leve y temporal; la exposición a la fibra no produce manifestaciones alérgicas.
Medios de extinción adecuados (e inadecuados): Utilizar agente extintor adecuado para los materiales combustibles circundantes.
Peligros específicos derivados del producto químico (por ejemplo, naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso): Productos no combustibles, clase de reacción al fuego cero. El embalaje y los materiales circundantes pueden ser combustibles. Calor inicial: Durante el calentamiento inicial del producto, se producirá cierta descomposición térmica del aglutinante orgánico a unos 450°F (232°C) de este primer calentamiento del producto. Esto puede liberar humo, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Utilice una ventilación adecuada u otras precauciones para eliminar la exposición a los vapores resultantes de la descomposición térmica del aglutinante. La exposición a los vapores de descomposición térmica puede causar irritación de las vías respiratorias, hiperreactividad bronquial o una respuesta de tipo asmático.
Equipos de protección especiales y precauciones para bomberos:
  Códigos NFPA:* Inflamabilidad: 0 Salud: 1 Reactividad: 0 Especial: 0 *Opuesto a las clasificaciones WHMIS 2015
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Reduzca al mínimo el polvo en suspensión. No debe utilizarse aire comprimido o barrido en seco para la limpieza. Utilizar los Equipos de Protección Personal (EPP) recomendados en la Sección 8 "CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL".
Métodos y materiales de contención y limpieza: Eliminar el material contaminado como residuo de acuerdo con la Sección 13 "Consideraciones relativas a la eliminación". Asegurar una ventilación adecuada. Contener la fuente del derrame o fuga si es seguro hacerlo. Los derrames deben ser manejados por aspiración o fregado húmedo. Evitar el barrido con cepillo y la generación de polvo en el aire. Eliminar en recipientes adecuados.
Precauciones para una manipulación segura: Evitar la formación de polvo. No limpie en seco los objetos y suelos cubiertos de polvo. Lavar a fondo con abundante agua. Utilice aspiradoras industriales adecuadas para eliminar el polvo. Los depósitos de polvo que no puedan evitarse deben eliminarse periódicamente.
Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: Almacenar en condiciones normales de almacén. Almacenar lejos de alimentos.
ENVASES VACÍOS: El embalaje del producto puede contener residuos. No reutilizar. Los contenedores vacíos deben limpiarse antes de desecharlos o reciclarlos.

## Slide 3
FDS FC-3000 PCW 23 04
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Límites de exposición ocupacional [Occupational Exposure Limits - OEL] están enumerados en ON Reg 833 “Control de exposición a agentes biológicos o químicos” y generalmente se basan en el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA del valor límite umbral (TLV) de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists), así como en de cualquier otro límite de exposición utilizado o recomendado por el fabricante, importador o el empleador que prepara la hoja de datos de seguridad.
  * No existe una norma regulatoria específica para la lana policristalina en los EE. UU. La norma de “Partículas no reguladas de otra manera (PNOR)” de la OSHA [29 CFR 1910.1000, Subparte Z, Contaminantes del aire] se aplica de manera general; Polvo total 10 mg/m³; o Fracción Respirable 3 mg/m³.
  Como ocurre con la mayoría de los materiales industriales, es prudente minimizar la exposición innecesaria a polvos respirables. Tenga en cuenta que las normas de higiene industrial y los límites de exposición ocupacional difieren entre países y jurisdicciones locales. Consulte con su empleador para identificar cualquier estándar de exposición a "polvo respirable", "polvo total" o "fibra" que deba seguir en su provincia o estado. Si no se aplica ninguna norma reglamentaria de control de polvo o fibras, un profesional cualificado en higiene industrial puede ayudar con una evaluación específica de las condiciones del lugar de trabajo y la identificación de prácticas adecuadas de protección respiratoria. A falta de otras directrices, el proveedor ha comprobado que, en general, es factible controlar la exposición ocupacional a las fibras a 0,5 f/cc o menos.
Controles de ingeniería apropiados: Utilice controles de ingeniería como ventilación de escape local, recolección de polvo en el punto de generación y equipos de manejo de materiales diseñados para minimizar las emisiones de fibras en el aire.
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal:
  Protección de la piel: Use equipo de protección personal (por ejemplo, guantes, cubrecabezas), según sea necesario para evitar la irritación de la piel. Se podrá utilizar ropa lavable o desechable. Si es posible, no lleve a casa ropa sucia. Si es necesario llevarse a casa la ropa de trabajo sucia, se debe informar a los empleados sobre las mejores prácticas para minimizar la exposición al polvo fuera del trabajo (por ejemplo, aspirar la ropa antes de salir del área de trabajo, lavar la ropa de trabajo por separado y enjuagar la lavadora antes de lavar otra ropa del hogar).
  Protección de los ojos: Según sea necesario, use gafas protectoras o gafas de seguridad con protectores laterales.
  Protección respiratoria: Cuando los controles técnicos y/o administrativos no sean suficientes para mantener las concentraciones en el lugar de trabajo por debajo del nivel aplicable, se recomienda el uso de protección respiratoria adecuada, de conformidad con los requisitos de ON MOL Reg 833 y las normas OSHA de EE.UU. 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103. Se debe utilizar un respirador certificado por NIOSH con una eficiencia de filtrado de al menos el 95 %. La recomendación de eficiencia del filtro del 95 % se basa en la secuencia lógica de selección de respiradores de NIOSH para la exposición a partículas. La selección de la eficiencia del filtro (es decir, 95%, 99% o 99,97%) depende de cuánta fuga del filtro se puede aceptar y de la concentración de contaminantes en el aire. Otros factores a considerar son el filtro NIOSH serie N, R o P. (N) No resistente al aceite, (R) Resistente al aceite y (P) A prueba de aceite. Estas recomendaciones no están diseñadas para limitar las decisiones informadas, siempre que las decisiones sobre protección respiratoria cumplan con 29 CFR 1910.134. La evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y la identificación de la protección respiratoria adecuada la realiza mejor, caso por caso, un higienista industrial calificado.
  Otra información: Concentraciones basadas en una exposición promedio ponderada de ocho horas (TWAEV) según lo determinado por muestras de aire recolectadas y analizadas de acuerdo con el método NIOSH 7400 (B) para fibras en el aire. El fabricante recomienda el uso de un respirador purificador de aire que cubra toda la cara [ver 8c. arriba] equipado con un cartucho de filtro de partículas apropiado durante los eventos de arranque del horno y la eliminación de PCW usados para controlar la exposición a la fibra en el aire.
NOMBRE | ONTARIO TWAEV
Fibra de lana policristalina* | 1.0 f/cc o 3 mg/m3 como partículas respirables
Sílice amorfa | Sin límite regulado; directriz 6 mg/m3
Éter de almidón catiónico | Sin límite regulado; 5 mg/m3 como polvo respirable

## Slide 4
REACTIVIDAD | El PCW no es reactivo
ESTABILIDAD QUÍMICA | El producto suministrado es inorgánico, estable e inerte
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS | Ninguno
CONDICIONES PARA EVITAR | Consulte los consejos de manipulación y almacenamiento en la sección 7
MATERIALES INCOMPATIBLES | Ninguno
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Durante el calentamiento inicial del producto, se producirá cierta descomposición térmica del aglutinante a aproximadamente 450 °F (232 °C) desde el primer calentamiento del producto. Esto puede liberar humo, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Use ventilación adecuada u otras precauciones para eliminar la exposición a los vapores resultantes de la descomposición térmica del aglutinante. La exposición a los vapores de descomposición térmica puede causar irritación del tracto respiratorio, hiperreactividad bronquial o una respuesta de tipo asmático.
APARIENCIA Material fibroso blanco fabricado en placas y piezas | INFLAMABILIDAD No aplicable
OLOR Leve | COEFICIENTE DE PARTICIÓN No aplicable
PUNTO DE IGNICIÓN No aplicable | PROPIEDADES OXIDANTES No aplicable
PUNTO DE FUSIÓN 1871°C (3400°F) | PRESIÓN DE VAPOR No aplicable
AUTO INFLAMABILIDAD No aplicable | SOLUBILIDAD Menos de 1 mg/l
DENSIDAD A GRANEL 10-12#/ft3 | pH No aplicable
FDS FC-3000 PCW 23 04
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Para obtener más detalles sobre las publicaciones científicas a las que se hace referencia en esta FDS, consulte http://www.htiwcoalition.org/publications.html
Datos Toxicológicos/Datos Epidemiológicos: Los estudios de inhalación de fibra policristalina en ratas durante toda su vida muestran que en el nivel de dosis máximo probado, no hubo evidencia de cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar ni ningún otro efecto adverso significativo. Los estudios intraperitoneales, intratraqueales e intrapleurales en ratas, junto con dos pruebas in vitro, han arrojado resultados negativos. A pesar de algunas limitaciones de los estudios, es importante señalar la constante falta de respuesta cancerígena en los estudios con animales. La mayoría de las fibras policristalinas producidas tienen diámetros de fibra demasiado grandes para ser respirables. Numerosos estudios científicos sugieren que la toxicidad potencial de una fibra respirable está directamente relacionada con la biopersistencia (el tiempo que tarda la fibra en limpiar el pulmón). Según análisis de laboratorio in vitro limitados, que miden la velocidad de disolución de las fibras en líquido pulmonar simulado, se sabe que las fibras policristalinas son relativamente duraderas. No se dispone de datos de estudios de vigilancia respiratoria para los trabajadores con PCW. En una pequeña cohorte de trabajadores expuestos a PCW con co-exposición histórica a FCR y otras fibras, no hubo evidencia de enfermedad pulmonar intersticial en las radiografías de tórax ni índice acelerado de pérdida de función pulmonar en las pruebas de función pulmonar. Las respuestas sintomáticas no pudieron atribuirse o excluirse de la exposición a PCW como consecuencia de exposiciones previas a fibras.
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y Programa Nacional de Toxicología: En 1988, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) consideró la carcinogenicidad de varios grupos de fibras. Un grupo que consideraron fue una colección mal definida de tipos de fibras dispares [fibra policristalina, fibra cerámica refractaria (denominada RCF) y bigotes monocristalinos] en una categoría única y amplia que denominaron “fibras cerámicas”. La monografía de la IARC indicó claramente que los datos de las pruebas específicas de fibras policristalinas fueron negativos, pero de acuerdo con los principios de clasificación de la IARC, los resultados positivos con otros tipos de fibras llevaron a la conclusión de que todas las fibras del grupo deben considerarse posibles carcinógenos humanos (Categoría 2B de la IARC). ). En una monografía posterior sobre MMVF (2002), la IARC no volvió a evaluar específicamente la fibra policristalina. El Informe Anual sobre Carcinógenos preparado por el Programa Nacional de Toxicología (PNT), (última edición) clasificó las “fibras cerámicas (tamaño respirable)” como razonablemente anticipadas como carcinógenas.
DIÁMETRO MEDIO GEOMÉTRICO PONDERADO POR LA LONGITUD DE LAS FIBRAS CONTENIDAS EN EL PRODUCTO: 5mm
Otra información de seguridad: Estas fibras son mucho más densas que el aire o el agua y se asentarán rápidamente en condiciones ambientales normales.

## Slide 5
ECOTOXICIDAD (acuática y terrestre, si está disponible) | Es poco probable que sea peligroso para la vida acuática
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD | Estos productos son materiales insolubles que permanecen estables en el tiempo y son químicamente idénticos a los compuestos inorgánicos que se encuentran en el suelo y los sedimentos; permanecen inertes en el medio natural
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN | Sin potencial bio-acumulativo
MOVILIDAD EN EL SUELO | Sin movilidad en el suelo
OTROS EFECTOS ADVERSOS (como el peligro para la capa de ozono) | No se prevén efectos adversos de este material en el medio ambiente
FDS FC-3000 PCW 23 04
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA (No obligatoria)
13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN (No obligatorias)
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE (No obligatorio)
Clase de peligro TDG canadiense y PIN: No regulado. No clasificado como mercancías peligrosas según ADR (carretera), RIDE (tren) o IMDG (barco).
15. INFORMACIÓN REGULATORIA (No obligatoria)
REGULACIONES CANADIENSES
Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS 2015) – No es un producto controlado, no requiere etiquetado especial.
Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA- Canadian Environmental Protection Act) - Todas las sustancias de este producto están incluidas, según sea necesario, en la Lista de sustancias domésticas (DSL).
UNITED STATES REGULATIONS
OSHA | Cumplir con las Normas de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200 y 29 CFR 1926.59 y las Normas de Protección Respiratoria 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103.
CALIFORNIA | “Ceramic fibres (airborne particles of respirable size)” is listed in Proposition 65, The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 as a chemical known to the State of California to cause cancer.
OTROS ESTADOS | No se tiene constancia de que los productos FCR estén regulados por otros estados distintos de California; Sin embargo, es posible que se apliquen a estos productos las normativas estatales y locales de la OSHA y la EPA. En caso de duda, póngase en contacto con su organismo regulador local.
MANEJO DE RESIDUOS: Para evitar que los materiales de desecho se transporten por el aire durante el almacenamiento, transporte y eliminación de desechos, se recomienda un contenedor cubierto o una bolsa de plástico.
ELIMINACIÓN: Este producto, tal como se fabrica, no está clasificado como desecho peligroso según las regulaciones federales. Cualquier procesamiento, uso, alteración o adición de químicos al producto, tal como se compró, puede alterar los requisitos de eliminación. Según las regulaciones federales, es responsabilidad del generador de desechos caracterizar adecuadamente un material de desecho para determinar si es un desecho "peligroso". Consulte las regulaciones locales, regionales, estatales o provinciales para identificar todos los requisitos de eliminación aplicables.
Numero UN | No aplicable
Nombre de envío adecuado UN | No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte | No aplicable
Grupo de embalaje, si corresponde | No aplicable
Peligros ambientales (p. ej., contaminante marino (Sí/No)) | No es un contaminante marino
Transporte a granel (según el Anexo II del MARPOL 73/78 y el Código IBC) | No aplicable
Precauciones especiales que un usuario debe conocer o cumplir en relación con el transporte, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones. | No aplicable

## Slide 6
16. OTRA INFORMACIÓN
Información adicional sobre el material post-servicio: Tal como se producen, todas las fibras cerámicas son materiales vítreos (vidriosos) que no contienen sílice cristalina. Sin embargo, la exposición continua a temperaturas elevadas puede hacer que estas fibras se desvitrifiquen (se vuelvan cristalinas). La primera formación cristalina (mullita) comienza a ocurrir aproximadamente a 985°C (1805°F). La sílice en fase cristalina puede comenzar a formarse aproximadamente a 1100°C (2012°F). Cuando las fibras vitrocerámicas se desvitrifican, forman un polvo mineral mixto que contiene sílice cristalina. La sílice cristalina queda atrapada en los límites de los granos dentro de una matriz que consiste predominantemente de mullita. ¡Nota! La aparición y el alcance de la formación de fases cristalinas dependen de la duración y la temperatura de la exposición química de la fibra o de la presencia de agentes fundentes o contaminantes del horno. La presencia de fases cristalinas sólo puede confirmarse mediante análisis de laboratorio de la fibra de cara caliente. La evaluación de la sílice cristalina realizada por la IARC [la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer] establece que “la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita de fuentes ocupacionales es cancerígena para los seres humanos y está clasificada como carcinógeno del Grupo 1”. La IARC señala además que no se detectó carcinogenicidad en humanos en todos los entornos industriales estudiados. La IARC también estudió polvos que contienen sílice cristalina de minerales mixtos, como el polvo de carbón (que contiene entre un 5 % y un 15 % de sílice cristalina) y tierra de diatomeas, sin observar ninguna evidencia de enfermedad. (Monografía de la IARC, volumen 68, 1997). NTP enumera todos los polimorfos de sílice cristalina entre las sustancias que "pueden razonablemente considerarse carcinógenos".
La IARC y el NTP no evaluaron la FCR posterior al servicio, que puede contener varias fases cristalinas. Sin embargo, un análisis de muestras de FCR después del servicio obtenidas de conformidad con un acuerdo de monitoreo de exposición con la USEPA, encontró que, en las condiciones del horno muestreadas, la mayoría no contenía niveles detectables de sílice cristalina. Otros estudios relevantes sobre FCR encontraron que (1) los FCR simulados después del servicio mostraron poca o ninguna actividad cuando la exposición fue por inhalación o inyección intraperitoneal; y (2) el FCR después del servicio no fue citotóxico para las células similares a los macrófagos en concentraciones de hasta 320 microgramos/cm²; en comparación, el cuarzo puro o la cristobalita fueron significativamente activos en niveles mucho más bajos (alrededor de 20 microgramos/cm²).
Sistema de identificación de materiales peligrosos (HMIS)
La clasificación de peligros para productos FCR (ahora es lo opuesto al nuevo sistema de clasificación GHS), son:
HMIS Salud 1* (* denota potencial de efectos crónicos); HMIS Inflamabilidad 0; HMIS Reactividad 0; HMIS Equipo de protección individual X (A determinar por el usuario).
Resumen de la revisión
FDS actualizada para alinearse con la nueva normativa WHMIS 2015 introducida el 11 de febrero de 2015.
Fecha de revisión de la FDS: Enero 17 del 2018
FDS Preparado por: G.E. Menzies P. Eng. ROH
DEFINICIONES
FDS FC-3000 PCW 23 04
ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADR | Carriage of Dangerous Good by Road (International Regulation) | Transporte de mercancías peligrosas por carretera (Reglamento internacional)
AES | Alkaline Earth Silicate Wools | Lanas de silicato alcalinotérreo
ASW | Alumino-Silicate Wools | Lanas de alumino-silicato
CAA | Clean Air Act | Ley de Aire Limpio
CAS | Chemical Abstracts Service | Servicio de Resúmenes Químicos
CERCLA | Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act | Ley de Responsabilidad, Compensación y Respuesta Medioambiental Global
DSL | Domestic Substances List | Lista de sustancias domésticas
EPA | Environmental Protection Agency | Agencia de Protección Ambiental
EU | European Union | Unión Europea
HEPA | High Efficiency Particulate Air | Aire con partículas de alta eficacia
f/cc | Fibres per cubic centimeter | Fibras por centímetro cúbico
HMIS | Hazardous Materials Identification System | Sistema de identificación de materiales peligrosos
HTIW | North American High Temperature Wool Industry | Industria norteamericana de la lana para altas temperaturas

## Slide 7
FDS FC-3000 PCW 23 04
AVISO LEGAL
IARC | International Agency for Research on Cancer | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
IATA | International Air Transport Association | Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code | Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
mg/m³ | Milligrams per cubic meter of air | Miligramos por metro cúbico de aire
NFPA | National Fire Protection Association | Asociación Nacional de Protección contra Incendios
NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
OSHA | Occupational Safety and Health Administration | Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
29 CFR 1910.134 & 1926.103 | OSHA Respiratory Protection Standards | Estándares de protección respiratoria de OSHA
29 CFR 1910.1200 & 1926.59 | OSHA Hazard Communication Standards | Estándares de comunicación de peligros de OSHA
PCW | Polycrystalline Wools | Lanas policristalinas
PEL | Permissible Exposure Limit (OSHA) | Límite de exposición permisible (OSHA)
PIN | Product Identification Number | Número de identificación del producto
PNOC | Particulates Not Otherwise Classified | Partículas no clasificadas de otra manera
PNOR | Particulates Not Otherwise Regulated | Partículas no reguladas de otra manera
PSP | Product Stewardship Program | Programa de gestión de productos
RCFA | Refractory Ceramic Fiber Association | Asociación de fibra cerámica refractaria
RCRA | Resource Conservation and Recovery Act | Ley de conservación y recuperación de recursos
REL | Recommended Exposure Limit (NIOSH) | Límite de exposición recomendado (NIOSH)
RID | Carriage of Dangerous Goods by Rail (International Regulations) | Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act | Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo
SARA Title III | Emergency Planning and Community Right to Know Act | Ley de planificación de emergencias y derecho comunitario a saber
SARA Section 302 | Extremely Hazardous Substances | Sustancias extremadamente peligrosas
SARA Section 304 | Emergency Release | Liberación de emergencia
SARA Section 311 | MFDS/List of Chemicals and Hazardous Inventory | MFDS/Lista de productos químicos e inventario peligroso
SARA Section 312 | Emergency and Hazardous Inventory | Inventario de emergencias y peligros
SARA Section 313 | Toxic Chemicals and Release Reporting | Informes de emisiones y sustancias químicas tóxicas
STEL | Short Term Exposure Limit | Límite de exposición a corto plazo
SVF | Synthetic Vitreous Fibre | Fibra vítrea sintética
TDG | Transportation of Dangerous Goods | Transporte de mercancías peligrosas
TLV | Threshold Limit Value (ACGIH) | Valor límite umbral (ACGIH)
TSCA | Toxic Substances Control Act | Ley de Control de Sustancias Tóxicas
TWA | Time Weighted Average | Promedio ponderado en el tiempo
WHMIS | Workplace Hazardous Materials Information System (Canada) | Sistema de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo
La información aquí presentada se presenta de buena fe y se considera precisa a partir de la fecha de vigencia de esta Hoja de datos de seguridad. Los empleadores pueden utilizar esta FDS para complementar otra información recopilada por ellos en sus esfuerzos por garantizar la salud y seguridad de sus empleados y el uso adecuado del producto. Este resumen de los datos relevantes refleja el juicio profesional; Los empleadores deben tener en cuenta que la información que se considera menos relevante no se ha incluido en esta FDS. Por lo tanto, dada la naturaleza resumida de este documento, FibreCast Inc., no extiende ninguna garantía (expresa o implícita), asume ninguna responsabilidad ni hace ninguna declaración con respecto a la integridad de esta información o su idoneidad para los fines previstos por el usuario.