## Slide 1
Identificador del producto utilizado en la etiqueta: FC-Steelboard LBP (LBP - low biopersistence).
Otros medios de identificación: Tablillas de acero con fibra de baja biopersistencia (LBP); Lana de silicato alcalinotérreo (AES); Lana AES; Lana de silicato alcalinotérreo amorfo soluble (silicato de calcio y magnesio), Fibra vítrea sintética (SVF), Fibra vítrea artificial (MMVF), Fibra mineral sintética (MMMF), fibra de silicato alcalinotérreo, fibra de silicato de magnesio, lana aislante para altas temperaturas (HTIW); fibra de lana soluble; Tablillas de fibras con fibra de baja biopersistencia.
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso:
  Uso principal: Estas tablillas rígidas y livianas tienen una excelente estabilidad a altas temperaturas de hasta 1200 °C. Las aplicaciones incluyen aislamiento térmico, escudos térmicos, contención de calor, hornos industriales, hornos, kilns, calderas y otros equipos de proceso en las industrias aeroespacial, automotriz y de electrodomésticos, y como sistemas pasivos de protección contra incendios y cortafuegos.
  Usos no recomendados: Desmontaje del producto para otras aplicaciones.
Nombre del fabricante: FibreCast Incorporated, 3264 Mainway, Burlington, Ontario, Canadá, L7M1A7 Teléfono: 905-319-1080, Fax: 905-319-7611, E-mail: sales@fibrecast.com
Teléfono de emergencia #: CHEMTREC prestará asistencia en caso de emergencias químicas 1-800-424-9300.
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
FDS FC-STEELBOARD LBP 23 04
FC-STEELBOARD LBP Fecha de vigencia: Enero 28 del 2019
1. IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Clasificación del químico de acuerdo con el párrafo (d) de §1910.1200: Las lanas AES no están clasificadas según WHMIS 2015 siguiendo las pautas de autoclasificación de la Norma de comunicación de riesgos de OSHA y las regulaciones canadienses. La evaluación de todos los datos toxicológicos disponibles sobre AES durante el proceso de clasificación dio como resultado una conclusión de "no clasificación".
Palabra de advertencia, declaración(es) de peligro, símbolo y declaración(es) de precaución de acuerdo con el párrafo (f) de §1910.1200: No aplicable.
Describa cualquier peligro no clasificado de otro modo que haya sido identificado durante el proceso de clasificación: La exposición puede provocar una leve irritación mecánica de la piel, los ojos y el sistema respiratorio superior. Estos efectos suelen ser temporales.
Regla de mezcla: No aplicable.
NOMBRE QUÍMICO y COMÚN | NUMERO CAS | % POR PESO
Fibra de lana de silicato alcalinotérreo amorfo soluble (silicato de calcio y magnesio) Sinónimos: Lanas de silicato alcalinotérreo (AES); Lana AES; Fibra vítrea sintética (SVF); Fibra vítrea sintética (MMVF); Fibra mineral sintética (MMMF); lana aislante para altas temperaturas (HTIW); fibra de lana soluble | 436083-99-7 | 70 a 90
Dióxido de silicio (sílice amorfa) | 7631-86-9 | 3 a 7
Éter de almidón catiónico | 56780-58-6 | 3 a 7
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Medidas de primeros auxilios por vía de exposición:
  Piel: La manipulación de este material puede generar una leve irritación mecánica temporal de la piel. Si esto ocurre, enjuague las áreas afectadas con agua y lávelas suavemente. No frote ni rasque la piel expuesta.
  Ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua; tener baño para ojos disponible. No se frote los ojos.
  Nariz y garganta: si se irritan, vaya a un área libre de polvo, beba agua y suénese la nariz. Si los síntomas persisten, busque atención médica.
4. PRIMEROS AUXILIOS

## Slide 2
FDS FC-STEELBOARD LBP 23 04
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción adecuados (e inadecuados): Utilizar agente extintor adecuado para los materiales combustibles circundantes.
Peligros específicos derivados del producto químico (por ejemplo, naturaleza de cualquier producto de combustión peligroso): Productos no combustibles, la clase de reacción al fuego es cero. El envase y los materiales circundantes pueden ser combustibles.
Equipos de protección especiales y precauciones para bomberos: Códigos NFPA:* Inflamabilidad: 0 Salud: 1 Reactividad: 0 Especial: 0 *Opuesto a las clasificaciones WHMIS 2015
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Minimizar el polvo en suspensión. No debe utilizarse aire comprimido o barrido en seco para la limpieza. Ver Sección 8 "CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL" para las directrices de exposición.
Métodos y materiales de contención y limpieza: Limpiar frecuentemente la zona de trabajo con aspiradora de alta eficacia o barriendo en húmedo para minimizar la acumulación de residuos. No utilizar aire comprimido para la limpieza.
Síntomas y efectos más importantes (agudos o retardados): La exposición puede provocar una leve irritación mecánica de la piel, los ojos y el sistema respiratorio superior. Estos efectos suelen ser temporales.
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, en caso de ser necesario. NOTAS PARA LOS MÉDICOS: Los efectos en la piel y las vías respiratorias son el resultado de una irritación mecánica leve y temporal; la exposición a la fibra no produce manifestaciones alérgicas.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Los límites de exposición ocupacional (OEL) de Ontario se enumeran en ON Reg 833 “Control de exposición a agentes biológicos o químicos” y generalmente se basan en el límite de exposición permisible (PEL) de OSHA de la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) Valor límite umbral (TLV), así como de cualquier otro límite de exposición utilizado o recomendado por el fabricante, importador o el empleador que elabora la ficha de datos de seguridad.
  * Al igual que con la mayoría de los materiales industriales, es prudente minimizar la exposición innecesaria a los polvos respirables. Tenga en cuenta que las normas de higiene industrial y los límites de exposición profesional difieren entre países y jurisdicciones locales. Consulte a su empleador para identificar las normas de exposición al "polvo respirable", "polvo total" o "fibras" que debe seguir en su área. Si no se aplica ninguna norma reglamentaria de control de polvo o fibras, un profesional cualificado en higiene industrial puede ayudar con una evaluación específica de las condiciones del lugar de trabajo y la identificación de prácticas adecuadas de protección respiratoria. A falta de otras directrices, el proveedor ha comprobado que, en general, es factible controlar la exposición ocupacional a las fibras a 1 f/cc o menos.
Controles de ingeniería apropiados: Utilice controles de ingeniería como ventilación de escape local, recolección de polvo en el punto de generación y equipos de manejo de materiales diseñados para minimizar las emisiones de fibras en el aire.
NOMBRE | ONTARIO OEL*
Fibra de silicato alcalinotérreo amorfo | 1.0 f/cc o 3 mg/m3 como partículas respirables
Dióxido de silicio (sílice amorfa) | Sin límite regulado; directriz 6 mg/m3 como partículas respirables
Éter de almidón catiónico | Sin límite regulado; directriz 5 mg/m3 de polvo respirable
Precauciones para una manipulación segura: Manipular el producto con cuidado para minimizar el polvo en suspensión. Limitar el uso de herramientas eléctricas a menos que se utilicen con ventilación local por aspiración. Utilizar herramientas manuales siempre que sea posible.
Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: Almacenar de forma que se minimice el polvo en suspensión.
ENVASES VACÍOS: El envase del producto puede contener residuos. No reutilizar.

## Slide 3
FDS FC-STEELBOARD LBP 23 04
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal:
  Protección de la piel: Use equipo de protección personal (por ejemplo, guantes, cubrecabezas), según sea necesario para evitar la irritación de la piel. Se podrá utilizar ropa lavable o desechable. Si es posible, no lleve a casa ropa sucia. Si es necesario llevarse a casa la ropa de trabajo sucia, se debe informar a los empleados sobre las mejores prácticas para minimizar la exposición al polvo fuera del trabajo (por ejemplo, aspirar la ropa antes de salir del área de trabajo, lavar la ropa de trabajo por separado y enjuagar la lavadora antes de lavar otra ropa del hogar).
  Protección de los ojos: Según sea necesario, use gafas protectoras o gafas de seguridad con protectores laterales.
  Protección respiratoria: Cuando los controles de ingeniería y/o administrativos son insuficientes para mantener las concentraciones en el lugar de trabajo por debajo del nivel aplicable, se recomienda el uso de protección respiratoria adecuada de acuerdo con los requisitos de las normas USA OSHA 29 CFR 1910.134 y 29 CFR 1926.103. Se debe utilizar un respirador certificado por NIOSH con una eficiencia de filtrado de al menos el 95 %. Estas recomendaciones no están diseñadas para limitar las decisiones informadas, siempre que las decisiones sobre protección respiratoria cumplan con los riesgos laborales. La evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y la identificación de la protección respiratoria adecuada la realiza mejor, caso por caso, un higienista industrial calificado.
ASPECTO Tablillas de lana fibrosa de color blanco a crema | LÍMITES DE INFLAMABILIDAD/EXPLOSIVO No aplicable
OLOR Sin olor | PRESIÓN DE VAPOR No aplicable
UMBRAL DE OLOR No aplicable | DENSIDAD DE VAPOR No aplicable
pH No aplicable | DENSIDAD 14-18 #/ft3
PUNTO DE FUSION 1260°C (2300°F) | SOLUBILIDAD Insoluble
PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL E RANGO DE EBULLICIÓN No aplicable | COEFICIENTE DE PARTICIÓN: n-octanol/agua No aplicable
PUNTO DE INFLAMACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN No aplicable
TASA DE EVAPORACIÓN No aplicable | TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN No aplicable
INFLAMABILIDAD No aplicable | VISCOSIDAD No aplicable
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
REACTIVIDAD | Las lanas de silicato alcalinotérreo (AES) no son reactivas
ESTABILIDAD QUÍMICA | El producto suministrado es estable e inerte
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS | Ninguno
CONDICIONES PARA EVITAR | Consulte los consejos sobre manipulación y almacenamiento en la Sección 7
MATERIALES INCOMPATIBLES | Ninguno
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | Durante el calentamiento inicial del producto, se producirá cierta descomposición térmica del aglutinante a unos 232°C (450°F) del primer calentamiento del producto. Esto puede liberar humo, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Utilice una ventilación adecuada u otras precauciones para eliminar la exposición a los vapores resultantes de la descomposición térmica del aglutinante. La exposición a los vapores de descomposición térmica puede causar irritación de las vías respiratorias, hiperreactividad bronquial o una respuesta de tipo asmático.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
DATOS TOXICOLÓGICOS/EPIDEMIOLÓGICOS
Epidemiología: Este producto no ha sido objeto de estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos relacionados con otras fibras químicas de solubilidad similar no han identificado una incidencia estadísticamente significativa de enfermedades respiratorias relacionadas con la exposición.
Toxicología: Una revisión de la literatura científica disponible sugiere una relación inversa entre la tasa de disolución y los efectos potenciales sobre la salud; es decir, cuanto mayor es la tasa de disolución de una fibra, menor es su potencial para producir efectos sobre la salud. La velocidad de disolución de la lana AES se ha determinado mediante pruebas in vitro estandarizadas. La tasa de disolución de la lana AES es superior a la de otros tipos de fibra que se han probado en estudios crónicos con animales y no produjeron enfermedades respiratorias.

## Slide 4
FDS FC-STEELBOARD LBP 23 04
This product possesses a fiber chemistry within the regulatory (European Commission Directive 97/69/EC) definition as a "man-made vitreous (silicate) fiber with random orientation with alkaline oxide and alkaline earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) content greater than 18% by weight. The results for the short term biopersistence test by inhalation (IH test) was 7 days; well below the regulatory threshold of 10 days cited in Directive 97/69/EC. Based on testing results, AES wool products are not regarded as potential carcinogens and they ARE EXEMPT from European classification as such. By virtue of these test results, these products ARE EXEMPT from European regulatory guidelines that require hazard warning labels with specific risk phrases citing respiratory disease potential.
Irritant Properties The definition of "skin irritation" contained in the hazard communication standard, 29 CFR 1900.1200, Appendix A.2.1.1, is "the production of reversible damage to the skin following the application of a test substance for up to 4 hours." When tested using approved methods fibers contained in this material, give negative results. The fiber contained in this product is an inert material which doesn't interact chemically with exposed skin. However, there is a possibility that exposure to this product may cause temporary mechanical irritation to the eyes, skin or respiratory tract (nose, throat, lungs). This temporary irritation can be mitigated with proper handling practices designed to limit exposure and the use of protective clothing.
International Agency for Research on Cancer and National Toxicology Program: This product has not been specifically evaluated by any regulatory authority or other classification entity, such as the International Agency for Research on Cancer (IARC) or the National Toxicology Program (NTP).
ECOTOXICITY (aquatic and terrestrial, where available) | No known aquatic toxicity
PERSISTENCE AND DEGRADABILITY | These products are insoluble materials that remain stable over time and are chemically identical to inorganic compounds found in the soil and sediment; they remain inert in the natural environment
BIOACCUMULATIVE POTENTIAL | No bioaccumulative potential
MOBILITY IN SOIL | No mobility in soil
OTHER ADVERSE EFFECTS (such as hazardous to the ozone layer) | No adverse effects of this material on the environment are anticipated
12. ECOLOGICAL INFORMATION (Non-mandatory)
13. DISPOSAL CONSIDERATIONS (Non-mandatory)
WASTE MANAGEMENT: To prevent waste materials from becoming airborne during waste storage, transportation and disposal, a covered container or plastic bagging is recommended.
DISPOSAL: AES Wool, as manufactured, is not classified as a hazardous waste according to Federal regulations. Any processing, use, alteration or chemical additions to the product, as purchased, may alter the disposal requirements. Under Federal regulations, it is the waste generator's responsibility to properly characterize a waste material, to determine if it is a "hazardous" waste. Check local, regional, state or provincial regulations to identify all applicable disposal requirements.
EUROPEAN UNION
Waste from this product is not classified as “hazardous” or “special” under European Union regulations. Disposal is permitted at landfills licensed for industrial waste.
UN number | Not Applicable
UN proper shipping name | Not Applicable
Transport hazard class(es) | Not Applicable
Packing group, if applicable | Not Applicable
Environmental hazards (e.g., Marine pollutant (Yes/No)) | Not a marine pollutant
Transport in bulk (according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code) | Not Applicable
Special precautions which a user needs to be aware of, or needs to comply with, in connection with transport or conveyance either within or outside their premises | Not Applicable
14. TRANSPORT INFORMATION (Non-mandatory)
Canadian TDG Hazard Class & PIN: Not regulated. Not classified as dangerous goods under ADR (road), RID (train) or IMDG (ship).

## Slide 5
FDS FC-STEELBOARD LBP 23 04
15. REGULATORY INFORMATION (Non-mandatory)
CANADIAN REGULATIONS
Canada Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS 2015) – Classified as Class D2A – Materials Causing Other Toxic Effects
Canadian Environmental Protection Act (CEPA) - All substances in this product are listed, as required, on the Domestic Substance List (DSL)
EUROPEAN UNION
European Directive 97/69/EC - By virtue of testing results, AES Wool has been exempted from classification and labeling as a potential carcinogen.
UNITED STATES REGULATIONS
EPA | Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) Title III - This product does not contain any substances reportable under Sections 302, 304, 313, (40 CFR 372). Sections 311 and 312 (40 CFR 370) apply (delayed hazard).
TSCA | Toxic Substances Control Act (TSCA) - All substances in this product are listed, as required, on the TSCA inventory.
CERCLA & CAA | Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) and the Clean Air Act (CAA) – AES Wools contains fibers with an average diameter greater than one micron and thus is not considered a hazardous air pollutant.
OSHA | Comply with Hazard Communication Standards 29 CFR 1910.1200 and 29 CFR 1926.59 and the Respiratory Protection Standards 29 CFR 1910.134 and 29 CFR 1926.103.
STATES | AES Wool products are not known to be regulated. However, state and local OSHA and EPA regulations may apply to these products. If in doubt, contact your local regulatory agency.
16. OTHER INFORMATION
After-Service AES Wool Thermal Insulation:
As produced, AES Wools are vitreous (glassy) materials, which do not contain crystalline silica. Continued exposure to elevated temperatures may cause these fibers to devitrify (become crystalline). The first crystalline formations to occur are diopside and wollastonite, which begin to form at about 900°C (1652°F). Under recommended usage, it is unlikely that AES Wools will be exposed to the temperatures and conditions required for the formation of crystalline phase silica. The occurrence and extent of crystalline phase silica formation is highly dependent on temperature, the duration of time that the fibers are exposed to high temperatures, fiber chemistry, and the presence of fluxing agents. The presence of crystalline phase silica can only be confirmed through laboratory analysis of the "hot face" fiber. IARC’s evaluation of crystalline silica states: “Crystalline silica inhaled in the form of quartz or cristobalite from occupational sources is carcinogenic to humans (Group 1)” and additionally notes “carcinogenicity in humans was not detected in all industrial circumstances studied” (IARC Monograph Vol. 68, 1997). NTP lists all polymorphs of crystalline silica amongst substances which may "reasonably be anticipated to be carcinogens". During removal operations, the use of a full-face respirator is recommended to reduce inhalation exposure along with eye & respiratory tract irritation. A specific evaluation of workplace hazards and the identification of appropriate respiratory protection is best performed, on a case-by-case basis, by a qualified industrial hygiene professional.
Revision Summary
Updated FDS to align with the new WHMIS 2015 regulation introduced February 11th, 2015
FDS Revision Date: January 28, 2019
FDS Prepared By: G.E. Menzies P. Eng. ROH
ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR | Carriage of Dangerous Good by Road (International Regulation)
AES | Alkaline Earth Silicate Wools
ASW | Alumino-Silicate Wools
CAA | Clean Air Act
CAS | Chemical Abstracts Service
CERCLA | Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act
DSL | Domestic Substances List
EPA | Environmental Protection Agency
EU | European Union
DEFINITIONS

## Slide 6
FDS FC-STEELBOARD LBP 23 04
f/cc | Fibres per cubic centimeter
HEPA | High Efficiency Particulate Air
HMIS | Hazardous Materials Identification System
HTIW | High Temperature Insulation Wool
IARC | International Agency for Research on Cancer
IATA | International Air Transport Association
IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code
mg/m³ | Milligrams per cubic meter of air
NFPA | National Fire Protection Association
NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA | Occupational Safety and Health Administration
29 CFR 1910.134 & 1926.103 | OSHA Respiratory Protection Standards
29 CFR 1910.1200 & 1926.59 | OSHA Hazard Communication Standards
PCW | Polycrystalline Wools
PEL | Permissible Exposure Limit (OSHA)
PNOC | Particulates Not Otherwise Classified
PNOR | Particulates Not Otherwise Regulated
PSP | Product Stewardship Program
RCFA | Refractory Ceramic Fiber Association
RCRA | Resource Conservation and Recovery Act
REL | Recommended Exposure Limit (NIOSH)
RID | Carriage of Dangerous Goods by Rail (International Regulations)
SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act
SARA Title III | Emergency Planning and Community Right to Know Act
SARA Section 302 | Extremely Hazardous Substances
SARA Section 304 | Emergency Release
SARA Section 311 | MFDS/List of Chemicals and Hazardous Inventory
SARA Section 312 | Emergency and Hazardous Inventory
SARA Section 313 | Toxic Chemicals and Release Reporting
STEL | Short Term Exposure Limit
SVF | Synthetic Vitreous Fibre
TDG | Transportation of Dangerous Goods
TLV | Threshold Limit Value (ACGIH)
TSCA | Toxic Substances Control Act
TWA | Time Weighted Average
WHMIS | Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)
DISCLAIMER
The information presented herein is presented in good faith and believed to be accurate as of the effective date of this Safety Data Sheet. Employers may use this FDS to supplement other information gathered by them in their efforts to assure the health and safety of their employees and the proper use of the product. This summary of the relevant data reflects professional judgment; employers should note that information perceived to be less relevant has not been included in this FDS. Therefore, given the summary nature of this document, Fibrecast Inc., does not extend any warranty (expressed or implied), assume any responsibility, or make any representation regarding the completeness of this information or its suitability for the purposes envisioned by the user.